СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором 	4

1. Условные обозначения 	 4

2. Виды конструктивных исполнений по способу монтажа 	 4

3. Исполнения по степени защиты .	 4

4. Двигатели серии АИР	 5

4.1 Двигатели серии АИР основного исполнения и модификации 	5

4.2 Двигатели с повышенной точностью по установочно-присоединительным размерам 	5

4.3 Многоскоростные двигатели 	 8

4.4 Двигатели со встроенной температурной защитой и прочие 	 9

4.5 Двигатели с повышенным скольжением 	9

5. Двигатели специального исполнения	11

5.1 Двигатели со встроенным электромагнитным тормозом 	 11

5.2 Двигатели однофазные серии АИР 	12

5.3. Двигатели трехфазные асинхронные серии АIS 	14

5.3.1 Двигатели однофазные серии АIS 	17

5.4. Двигатели для мотор-редукторов 	17

5.5 Встраиваемые двигатели 	18

5.5.1 Двигатели встраиваемые хладономаслостойкие 	 21

5.5.2 Двигатели для компрессоров АВ2К (встраиваемые) 	21

5.6. Двигатели взрывозащищенные 4ВР, 4ВС 	 22

5.7 Двигатели для привода центробежных моноблочных насосов 	23

6. Двигатели узкоспециализированных исполнений 	24

6.1 Двигатели для работы в зонах с повышенной радиацией 	 24

6.2 Двигатели для привода швейных машин 	25

7. Условия эксплуатации	26

7.1 Климатические исполнения и категории размещения	26

7.2 Режимы работы	26

8. Двигатели бытовые однофазные 	 27

8.1 Электродвигатели однофазные асинхронные типа ДАК	 27

9. Приборы электроакустические сигнальные	28

10. Товары народного потребления 	29

11. Нормы  загрузки  двигателей  и  ТНП  на  поддоны  и  в  контейнеры	30

УВАЖАЕМЫЕ  ГОСПОДА!

РУП «Могилевский завод «Электродвигатель» предлагает Вам свою продукцию и различные варианты долговременного сотрудничества на взаимовыгодной основе:

 Поставка трехфазных асинхронных двигателей АИР56, АИР63, АИР71, АИР80, АИР90, АИР100, АИР112, АИР132, АИР160, АИР180 мощностью от 0,12 до 30 кВт переменного тока с напряжением от 40 до 660 В и частотой 50 или 60 Гц.

 Поставка однофазных асинхронных двигателей АИРЕ56, АИР3Е56, АИРЕ63, АИР3Е63, АИРЕ71, АИРЕ80, АИР3Е80, АИРЕ100 мощностью от 0,12 до 2,2 кВт.

 Поставка трехфазных и однофазных асинхронных двигателей серии АИС, соответствующих евростандартам CENELEC (DIN).

 Поставка однофазных асинхронных конденсаторных двигателей для изделий бытового назначения с мощностью на валу от 25 до 180 Вт со стандартным напряжением от 110 до 240 В и частотой 50 или 60 Гц.

 Поставка трехфазных асинхронных взрывозащищенных двигателей серии 4ВР, 4ВС (1ExdellBT4)

 Поставка приборов электроакустических сигнальных для систем сигнализации.

 Поставка ТНП – электросоковыжималок, электромясорубок, мелодичных электрозвонков, электроточил, настольных универсальных станков для работы на дому, опор мебельных колесных, бытовых электронасосов.

 Реализация продукции нашего завода через Ваше предприятие на взаимовыгодной основе.

Нашу  продукцию можно приобрести со склада РУП «Могилевский завод «Электродвигатель» и в   г. Москве по адресу: 2-й Южно-портовый проезд д.10 склад №5 тел.(095)324-32-45, т./ф. 913-39-93.

Высокотехнологичное оборудование и длительный опыт производства продукции электромашиностроения позволяет гарантировать высокое качество и приемлемые цены.

Мы всегда готовы рассмотреть другие варианты сотрудничества вплоть до финансирования совместных проектов, а также осуществить разработку специализированных двигателей под Ваши требования. Готовы провести исследования и испытания промышленной продукции и бытовых изделий в нашем аккредитованном испытательном центре.

Республика Беларусь, 212649, г. Могилёв, ул.Королёва, 8

РУП «Могилёвский завод «Электродвигатель»

Приемная: (+375 222) 23-43-50, 23-43-52 (факс авт.)

Е-mail: Chpu@elmach.belpak.mogilev.by,     elmotorbkm@mail.ru

Телетайп: 102133 “Волна”

Телефон:

Первый зам. директора главный - инженер	(+375 222) 23-55-00

Заместитель главного инженера по новой технике и маркетингу	 23-32-26

Начальник отдела маркетинга (тел./факс)	 23-37-58

Зам. начальника бюро маркетинга 	 23-36-36

Начальник конструкторского бюро двигателей	 23-47-80

Телефон-факс для заказов:

23-36-22, 23-46-53,  23-31-92

Для более полного и качественного выполнения ваших заказов мы просим придерживаться следующих правил при формулировке заказов. Заказывая двигатель, потребитель должен указать:

 тип;

 мощность;

 частоту вращения;

 номинальное напряжение и схему соединения обмоток;

 климатическое исполнение и категорию размещения;

 исполнение по способу монтажа и степени защиты;

 номер технических условий;

 специальные требования (при необходимости).

Пример: Двигатель АИР100S4/2У3, 380В, “Звезда”, IM1081, IP54 (мощность – 3,0/3,75 кВт; частота вращения 1420/2790 об/мин).

ВВЕДЕНИЕ

Республиканское унитарное предприятие «Могилевский завод «Электродвигатель» основано в 1945 году. Производство двигателей освоено в 1949 году. Завод является одним из крупнейших производителей асинхронных двигателей в СНГ.

Двигатели выпускаются в базовом исполнении общепромышленного применения, а также в его

модификациях и специальных исполнениях.

Модификации базовой конструкции:

	Двигатели повышенной точности

	Двигатели многоскоростные

	Двигатели с повышенным скольжением

	Двигатели со встроенными датчиками температурной защиты

	Двигатели климатических модификаций

	Двигатели химостойкого исполнения

	Двигатели со специальным исполнением рабочего конца вала

Двигатели специального исполнения:

	Двигатели со встроенным электромагнитным тормозом

	Однофазные двигатели

	Двигатели серии АИС

	Двигатели встраиваемые

	Двигатели взрывозащищенные

	Двигатели для  моноблочных насосов

	Двигатели для мотор-редукторов

Двигатели узкоспециализированных исполнений:

  	 Двигатели для атомных электростанций

 	 Двигатели  для  привода  промышленных  швейных машин

 	 Двигатели для центробежных вентиляторов

Для сведения сообщаем, что двигатели сертифицированы по требованиям безопасности РБ, РФ и имеют соответствующие  сертификаты.

Двигатели сертифицированы фирмой  “NЕМКО” (Норвегия) на соответствие требованиям европейской  безопасности с правом маркировки знаком  “СЕ”.

Система управления качеством проектирования, производства и обслуживания всей выпускаемой продукции сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001-2000.

АСИНХРОННЫЕ  ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

# С  КОРОТКОЗАМКНУТЫМ  РОТОРОМ

- Условные обозначения

 АИ – обозначение серии;

 Р, С – вариант привязки мощности к установочным размерам (ГОСТ, DIN);

 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180 – высота оси вращения (габарит);

 А, В, С – длина сердечника (первая длина, вторая длина, третья длина);

 S, L, М – установочные размеры по длине станины;

 2, 4, 6, 8, 4/2, 6/4, 8/4, 8/6, 16/4, 6/4/2, 8/4/2, 8/6/4 – число полюсов;

 Т2, Т3, У2, У3, У5, УХЛ2, УХЛ4  – климатическое исполнение и категория размещения.

Кроме вышеприведенных специальные двигатели имеют дополнительные обозначения:

 Б – со встроенной температурной защитой (после обозначения габарита);

 В – встраиваемые (до обозначения габарита);

 С – двигатели с повышенным скольжением (до обозначения габарита);

 Е – со встроенным тормозом (после обозначения габарита);

 Е2 – с тормозом с ручным растормаживающим устройством (после обозначения габарита);

 3Е – однофазный двигатель с трехфазной обмоткой (до обозначения габарита);

 Е – однофазный двигатель с двухфазной обмоткой (до обозначения габарита);

 Ж, Ж2 – со специальным выходным концом вала (после обозначения габарита); Ж1 – специальная насосная модификация (после обозначения габарита);

 РЗ – для мотор-редукторов (после обозначения габарита);

 Ш – для промышленных швейных машин (после обозначения габарита);

 П – повышенной точности по установочным размерам (после обозначения габарита);

 Ф – хладономаслостойкое исполнение (после обозначения габарита);

 А – для атомных электростанций (после обозначения габарита);

 Х2 – химостойкие(после обозначения габарита).

- Виды конструктивных исполнений по способу монтажа

IM1081(IM1082)	M2081(IM2082) большой фланец	IM3081(IM3082) ) большой фланец

IM2181(IM2182) малый фланец	IM3681(IM3682) малый фланец

конструктивное исполнение по способу монтажа (крепление и сочленение) и условное обозначение для этих исполнений по ГОСТ 2479.

- Исполнения  по  степени  защиты

Двигатели выполняют со степенью защиты IР54, IР55 по ГОСТ 17494.

Первая цифра 5 – пыль не может попадать внутрь корпуса в количестве, достаточном для нарушения работы двигателя.

Вторая цифра 4 – обеспечивается защита от попадания брызг воды.

Вторая цифра 5 – обеспечивается защита от попадания струй воды.

Для обеспечения защиты типа IР55 применены следующие конструктивные усиления:

 в переднем и заднем подшипниковых щитах устанавливаются манжеты;

 штуцера и подшипниковые щиты в местах присоединения дополнительно уплотнены от попадания струй воды.

- Двигатели серии АИР

  - Двигатели серии АИР основного исполнения и модификации

Двигатели серии АИР  изготавливаются по ТУ РБ-05755950-420-93.  Двигатели выпускаются как общепромышленного назначения, так и в различных модификациях:

 повышенной точности по установочно-присоединительным размерам;

 многоскоростные (стр. 7);

 с повышенным скольжением (стр. 8);

 со встроенной температурной защитой (стр. 8);

 прочие (различного климатического и монтажного исполнения, исполнения по степени по защите и т.д.).

Для двигателей устанавливаются следующие показатели надежности:

 средняя наработка на отказ – не менее 20 000 ч

 Класс изоляции обмотки – «F».

Размеры трехфазных двигателей ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО исполнения  приведены на рис. 2б, 3 б, а однофазных двигателей на рис. 2а, 3а  и в таблице 1. Электрические параметры и массы (для исполнений IM1081) приведены в таблице 2 (стр. 6), где:

Iп/Iн - отношение пускового тока к номинальному;

Мп/Мн -отношение пускового момента к номинальному;

Мmax/Mн-отношение максимального момента к номинальному;

Мmin/Mн - отношение минимального момента к номинальному.

  - Двигатели с повышенной точностью по установочно-присоединительным размерам

Двигатели с повышенной точностью по установочно-присоединительным размерам имеют пониженное значение среднеквадратичной виброскорости и повышенную точность следующих параметров: биение рабочего конца вала; непараллельность оси вращения вала относительно опорной поверхности лап; неплоскостность опорной поверхности лап; радиальное биение посадочной поверхности фланцевого подшипникового щита; торцевое биение опорного торца подшипникового щита. Уменьшен остаточный дисбаланс роторов двигателей.  Данные двигатели могут выпускаться как самостоятельная модификация двигателей общепромышленного назначения, так и в сочетании с другими модификациями (многоскоростные, с повышенным скольжением и т.д.).

Таблица 1

| Размеры, мм | Тип двигателя |
| --- | --- |
|  | АИР56 | АИР63 | АИР71 | АИР80А | АИР80В, С | АИР90 | АИР100 S | АИР100 L | АИР112 | АИР132 S | АИР132М | АИР160S | АИР160М | АИР180S | АИР180М |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4, 6, 8 | 2 | 4, 6, 8 | 2 | 4, 6, 8 | 2 | 4, 6, 8 |
| L1 | 23 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 110 |
| L10 | 71 | 80 | 90 | 100 | 100 | 125 | 112 | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 210 | 203 | 241 |
| L17 | 5,8 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 15 |
| L20 | IМ2081 IМ3081 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5 |
|  | IМ2181 IМ3681 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | -- |
| L21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 | 19 | 19 | 13 | 15 |
| L30 | 218 | 237 | 272,5 332* | 296,5 368* | 320,5 392* | 337 401* | 360 430* | 391 460* | 433 | 463 | 501 | 680 | 720 | 700 | 740 |
| L31 | 36 | 40 | 45 | 50 | 50 | 56 | 63 | 63 | 70 | 89 | 89 | 108 | 121 |
| L33 | 234,0 | 263,0 | 316,5 | 350,0 | 374,0 | 390,0 | 424,0 | 455,0 | 516,0 | 546,0 | 584,0 | 785 | 815 | 804 | 844 |
| L39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 |
| b2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 14 |
| b10 | 90 | 100 | 112 | 125 | 125 | 140 | 160 | 160 | 190 | 216 | 216 | 254 | 279 |
| b16 | 8,8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 |
| b30 | 127 | 142 | 160 | 180 | 180 | 198 | 226 | 226 | 250 | 287 | 287 | 350 | 375 |
| b31** | 90 | 90 | 115 | - | 115 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| h | 56 | 63 | 71 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 112 | 132 | 132 | 160 | 180 |
| h1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| h2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 9 |
| h5 | 12,5 | 16,0 | 21,5 | 24,5 | 24,5 | 27,0 | 31,0 | 31,0 | 35,0 | 41,0 | 41,0 | 45 | 51,5 | 45 | 51,5 | 51,5 | 59 | 51,5 | 59 |
| h6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 51,5 |
| h10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 20 |
| h31 | 148 | 161 | 188 225* | 204,5 241,5* | 204,5 241,5* | 230,0 267* | 246,5 288* | 246,5 288* | 276 | 316 | 316 | 405 | 445 |
| d1 | 11 | 14 | 19 | 22 | 22 | 24 | 28 | 28 | 32 | 38 | 38 | 42 | 48 | 42 | 48 | 48 | 55 | 48 | 55 |
| d2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 48 |
| d20 | IМ2081 IМ3081 | 115 | 130 | 165 | 165 | 165 | 215 | 215 | 215 | 265 | 300 | 300 | 300 | 350 |
|  | IМ2081 IМ3081 | 65 | 85 | 75 | 100 | 85 | 115 | 100 | 130 | 100 | 130 | 115 | 130 | 130 | 130 | 130 | 165 | 165 | 215 | 165 | 215 | -- | -- |
| d22 | IМ2081 IМ3081 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 |
|  | IМ2181 IМ3681 | М5 | М6 | М5 | М6 | М6 | M8 | М6 | M8 | М6 | M8 | М8 | М8 | М8 | М8 | М10 | М10 | М12 | М10 | М12 | -- |
| d24 | IМ2081 IМ3081 | 140 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 |
|  | IМ2181 IМ3681 | 80 | 99 | 90 | 110 | 105 | 140 | 120 | 160 | 120 | 160 | 140 | 164 | 160 | 160 | 156 | 211 | 200 | 248 | 200 | 248 | -- | -- |
| d25 | IМ2081 IМ3081 | 95 | 110 | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 | 180 | 230 | 250 | 250 | 250 | 300 |
|  | IМ2181 IМ3681 | 50 | 70 | 60 | 80 | 70 | 95 | 80 | 110 | 80 | 110 | 95 | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 180 | 130 | 180 | -- | -- |

Примечания

* – размеры для двигателей со встроенным электромагнитным тормозом.

** – только для однофазных двигателей с пристроенным конденсатором.

Таблица 2

| Тип | Электрические параметры | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
|  | Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos  | Iп/Iн | Мп/Мн | Мmax/Мн | Мmin/Мн |  |
| АИР56А2 | 0,18 | 2730 | 65,0 | 0,78 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 3,5 |
| АИР56В2 | 0,25 | 2700 | 66,0 | 0,79 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 3,8 |
| АИР56А4 | 0,12 | 1350 | 58,0 | 0,66 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 3,6 |
| АИР56В4 | 0,18 | 1350 | 60,0 | 0,68 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 4,2 |
| АИР63А2 | 0,37 | 2730 | 72,0 | 0,84 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,2 |
| АИР63В2 | 0,55 | 2730 | 75,0 | 0,81 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 6,1 |
| АИР63А4 | 0,25 | 1320 | 65,0 | 0,67 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,1 |
| АИР63В4 | 0,37 | 1320 | 68,0 | 0,70 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 6,0 |
| АИР63А6 | 0,18 | 860 | 56,0 | 0,62 | 4,0 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 4,8 |
| АИР63В6 | 0,25 | 860 | 59,0 | 0,62 | 4,0 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 5,6 |
| АИР71А2 | 0,75 | 2820 | 79,0 | 0,80 | 6,0 | 2,6 | 2,7 | 1,6 | 8,7 |
| АИР71В2 | 1,10 | 2800 | 79,5 | 0,80 | 6,0 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 9,5 |
| АИР71А4 | 0,55 | 1360 | 71,0 | 0,71 | 5,0 | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 8,1 |
| АИР71В4 | 0,75 | 1350 | 72,0 | 0,75 | 5,0 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 9,4 |
| АИР71А6 | 0,37 | 900 | 65,0 | 0,63 | 4,5 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 8,6 |
| АИР71В6 | 0,55 | 920 | 69,0 | 0,68 | 4,5 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 9,9 |
| АИР71В8 | 0,25 | 680 | 58,0 | 0,60 | 4,0 | 1,6 | 1,9 | 1,4 | 9,9 |
| АИР80А2 | 1,50 | 2880 | 82,0 | 0,85 | 6,5 | 2,2 | 2,6 | 1,8 | 12,4 |
| АИР80В2 | 2,20 | 2860 | 83,0 | 0,87 | 6,4 | 2,1 | 2,6 | 1,8 | 15,0 |
| АИР80А4 | 1,10 | 1420 | 76,5 | 0,77 | 5,0 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 11,9 |
| АИР80В4 | 1,50 | 1410 | 78,5 | 0,80 | 5,3 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 13,8 |
| АИР80А6 | 0,75 | 920 | 71,0 | 0,71 | 4,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 11,6 |
| АИР80В6 | 1,10 | 920 | 75,0 | 0,71 | 4,5 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 15,3 |
| АИР80А8 | 0,37 | 680 | 58,0 | 0,59 | 3,5 | 2,0 | 2,3 | 1,4 | 12,8 |
| АИР80В8 | 0,55 | 680 | 58,0 | 0,60 | 3,5 | 2,0 | 2,1 | 1,4 | 14,8 |
| АИР90L2 | 3,00 | 2860 | 83,5 | 0,88 | 7,0 | 2,3 | 2,6 | 1,7 | 19,0 |
| АИР90L4 | 2,20 | 1430 | 80,0 | 0,79 | 6,0 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 18,1 |
| АИР90L6 | 1,50 | 940 | 76,0 | 0,70 | 5,0 | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 19,0 |
| АИР90LА8 | 0,75 | 700 | 70,0 | 0,71 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 17,7 |
| АИР90LВ8 | 1,10 | 710 | 74,0 | 0,72 | 4,5 | 1,5 | 2,2 | 1,5 | 20,5 |
| АИР100S2 | 4,00 | 2850 | 87,0 | 0,88 | 7,5 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 26,0 |
| АИР100L2 | 5,50 | 2850 | 88,0 | 0,88 | 7,5 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 31,5 |
| АИР100S4 | 3,00 | 1410 | 82,0 | 0,82 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 23,0 |
| АИР100L4 | 4,00 | 1410 | 85,0 | 0,84 | 7,0 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 29,2 |
| АИР100L6 | 2,20 | 940 | 81,5 | 0,74 | 6,0 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 27,0 |
| АИР100L8 | 1,50 | 710 | 76,0 | 0,75 | 3,7 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | 24,0 |
| АИР112М2 | 7,50 | 2900 | 87,5 | 0,88 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 40,0 |
| АИР112М4 | 5,50 | 1430 | 85,5 | 0,86 | 7,0 | 2,0 | 2,5 | 1,6 | 38,5 |
| АИР112МА6 | 3,00 | 950 | 81,0 | 0,76 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 33,4 |
| АИР112МВ6 | 4,00 | 950 | 82,0 | 0,81 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 38,8 |
| АИР112МА8 | 2,20 | 700 | 76,5 | 0,71 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 33,4 |
| АИР112МВ8 | 3,00 | 700 | 79,0 | 0,74 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 39,0 |
| АИР132М2 | 11,00 | 2910 | 87,5 | 0,88 | 7,5 | 1,6 | 2,2 | 1,2 | 60,4 |
| АИР132S4 | 7,50 | 1440 | 86,0 | 0,83 | 7,5 | 2,0 | 2,5 | 1,6 | 53,5 |
| АИР132М4 | 11,00 | 1450 | 87,5 | 0,79 | 7,5 | 2,4 | 2,9 | 2,2 | 66,3 |
| АИР132S6 | 5,50 | 960 | 85,0 | 0,80 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 52,3 |
| АИР132М6 | 7,50 | 950 | 85,0 | 0,79 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 64,5 |
| АИР132S8 | 4,00 | 700 | 83,0 | 0,70 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 52,2 |
| АИР132М8 | 5,50 | 700 | 83,0 | 0,74 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 62,2 |
| АИР160S2 | 15,00 | 2920 | 90,5 | 0,89 | 7,0 | 2,1 | 3,0 | 2,0 | 95,7 |
| АИР160М2 | 18,50 | 2920 | 91,0 | 0,89 | 7,0 | 2,2 | 3,0 | 2,0 | 96,9 |
| АИР160S4 | 15,00 | 1460 | 89,5 | 0,86 | 6,5 | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 97,1 |
| АИР160М4 | 18,50 | 1460 | 90,0 | 0,86 | 6,5 | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 103,9 |
| АИР160S6 | 11,00 | 970 | 87,5 | 0,81 | 6,5 | 1,9 | 2,6 | 1,7 | 98,3 |
| АИР160М6 | 15,00 | 970 | 88,0 | 0,84 | 6,5 | 2,0 | 2,6 | 1,7 | 113,9 |
| АИР160S8 | 7,50 | 720 | 86,0 | 0,72 | 5,5 | 1,7 | 2,3 | 1,5 | 86,9 |
| АИР160М8 | 11,00 | 720 | 87,0 | 0,73 | 5,5 | 1,7 | 2,3 | 1,5 | 108,9 |
| АИР180S2 | 22,00 | 2930 | 90,5 | 0,88 | 7,0 | 2,2 | 2,9 | 2,0 | 118,9 |
| АИР180М2 | 30,00 | 2930 | 92,0 | 0,89 | 7,0 | 2,4 | 2,9 | 2,0 | 137,9 |
| АИР180S4 | 22,00 | 1460 | 91,0 | 0,86 | 6,8 | 2,4 | 2,5 | 1,6 | 129,9 |
| АИР180М4 | 30,00 | 1460 | 91,5 | 0,85 | 7,0 | 2,4 | 2,5 | 1,7 | 150,9 |
| АИР180М6 | 18,50 | 980 | 89,5 | 0,86 | 6,5 | 2,0 | 2,7 | 1,7 | 138,9 |
| АИР180М8 | 15,00 | 730 | 88,0 | 0,74 | 5,5 | 1,8 | 2,4 | 1,6 | 138,9 |

  - Многоскоростные двигатели

Двухскоростные двигатели изготавливаются с высотой оси вращения 63, 71, 80, 90, 100, 112, 160. Трехскоростные двигатели изготавливаются с высотой оси вращения 100, 160. Размеры приведены на рис.2б, 3б и в таблице 1. Электрические параметры и массы (для исполнения IM1081) приведены в таблице 3 .

Таблица 3

| Тип | Электрические параметры | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
|  | Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos  | Iп/Iн | Мп/Мн | Мmax/Мн | Мmin/Мн |  |
| АИР63А4/2 | 0,19 | 1380 | 55,0 | 0,66 | 3,5 | 1,6 | 1,8 | 1,0 | 5,1 |
|  | 0,265 | 2640 | 61,0 | 0,75 | 4,0 | 1,2 | 1,8 | 0,8 |  |
| АИР63В4/2 | 0,265 | 1350 | 57,0 | 0,68 | 3,5 | 1,6 | 2,0 | 1,0 | 6,0 |
|  | 0,37 | 2580 | 61,0 | 0,82 | 4,0 | 1,2 | 1,7 | 0,8 |  |
| АИР71А4/2 | 0,48 | 1360 | 69,0 | 0,76 | 4,5 | 1,5 | 1,9 | 1,4 | 8,6 |
|  | 0,62 | 2780 | 68,0 | 0,85 | 4,5 | 1,5 | 1,9 | 1,3 |  |
| АИР71В4/2 | 0,71 | 1370 | 69,0 | 0,84 | 4,5 | 1,75 | 1,9 | 1,5 | 9,4 |
|  | 0,85 | 2780 | 68,0 | 0,86 | 4,5 | 1,85 | 2,0 | 1,4 |  |
| АИР80А4/2 | 1,12 | 1410 | 74,0 | 0,78 | 5,0 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 13,0 |
|  | 1,50 | 2730 | 73,0 | 0,85 | 5,0 | 1,9 | 2,0 | 1,5 |  |
| АИР80В4/2 | 1,50 | 1380 | 75,0 | 0,75 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 15,0 |
|  | 2,00 | 2720 | 75,0 | 0,84 | 5,0 | 2,0 | 2,1 | 1,6 |  |
| АИР90L4/2 | 2,20 | 1430 | 79,0 | 0,83 | 6,0 | 1,9 | 2,4 | 1,6 | 19,7 |
|  | 2,65 | 2850 | 76,0 | 0,82 | 6,0 | 2,0 | 2,4 | 1,5 |  |
| АИР90L6/4 | 1,32 | 930 | 74,0 | 0,68 | 5,0 | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 19,6 |
|  | 1,60 | 1430 | 74,0 | 0,85 | 5,5 | 1,6 | 2,1 | 1,2 |  |
| АИР90L8/4 | 0,80 | 710 | 62,0 | 0,60 | 3,0 | 1,7 | 2,0 | 1,6 | 19,0 |
|  | 1,32 | 1410 | 75,0 | 0,86 | 5,0 | 1,5 | 2,0 | 1,3 |  |
| АИР100S4/2 | 3,00 | 1430 | 82,0 | 0,84 | 5,5 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 24,2 |
|  | 3,75 | 2790 | 80,0 | 0,90 | 5,5 | 2,0 | 2,4 | 1,6 |  |
| АИР100L4/2 | 4,00 | 1400 | 82,0 | 0,88 | 5,5 | 1,9 | 2,1 | 1,6 | 29,2 |
|  | 4,75 | 2820 | 82,0 | 0,91 | 6,0 | 2,2 | 2,4 | 1,6 |  |
| АИР100S6/4 | 1,70 | 940 | 76,0 | 0,76 | 4,5 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | 22,5 |
|  | 2,24 | 1400 | 80,0 | 0,86 | 5,5 | 1,3 | 1,9 | 1,2 |  |
| АИР100L6/4 | 2,12 | 950 | 77,0 | 0,73 | 4,5 | 1,4 | 2,0 | 1,3 | 27,1 |
|  | 3,15 | 1430 | 80,0 | 0,86 | 5,5 | 1,5 | 2,1 | 1,4 |  |
| АИР100S8/4 | 1,00 | 720 | 70,0 | 0,61 | 4,0 | 1,2 | 1,8 | 1,1 | 21,5 |
|  | 1,70 | 1430 | 79,0 | 0,87 | 5,0 | 1,1 | 1,8 | 1,0 |  |
| АИР100L8/4 | 1,40 | 720 | 72,0 | 0,60 | 4,0 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | 26,2 |
|  | 2,36 | 1430 | 81,0 | 0,89 | 5,5 | 1,4 | 1,9 | 1,0 |  |
| АИР100S8/6 | 1,00 | 710 | 72,0 | 0,64 | 5,0 | 1,4 | 2,0 | 1,3 | 22,0 |
|  | 1,25 | 970 | 77,0 | 0,66 | 5,5 | 1,5 | 2,2 | 1,0 |  |
| АИР100L8/6 | 1,32 | 710 | 71,0 | 0,66 | 4,0 | 1,6 | 1,9 | 1,4 | 26,0 |
|  | 1,80 | 960 | 76,0 | 0,73 | 5,0 | 1,4 | 2,0 | 0,9 |  |
| АИР100S6/4/2 | 1,12 | 940 | 72,0 | 0,70 | 4,0 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 23,0 |
|  | 1,25 | 1440 | 72,0 | 0,74 | 5,0 | 1,4 | 2,2 | 1,4 |  |
|  | 1,60 | 2870 | 72,0 | 0,86 | 7,0 | 1,7 | 2,2 | 1,2 |  |
| АИР100L6/4/2 | 1,40 | 910 | 74,0 | 0,78 | 4,5 | 1,5 | 1,9 | 1,4 | 27,0 |
|  | 1,50 | 1460 | 73,0 | 0,72 | 5,0 | 1,6 | 2,6 | 1,4 |  |
|  | 2,12 | 2880 | 75,0 | 0,82 | 5,0 | 1,4 | 2,3 | 1,4 |  |
| АИР100S8/4/2 | 0,63 | 720 | 64,0 | 0,63 | 3,5 | 1,5 | 2,2 | 1,2 | 23,5 |
|  | 1,32 | 1460 | 76,0 | 0,80 | 5,5 | 1,4 | 2,4 | 1,0 |  |
|  | 1,70 | 2900 | 75,0 | 0,90 | 6,0 | 1,2 | 2,2 | 0,7 |  |
| АИР100L8/4/2 | 0,90 | 710 | 63,0 | 0,65 | 4,0 | 1,2 | 1,9 | 1,2 | 28,2 |
|  | 1,50 | 1460 | 78,0 | 0,81 | 6,0 | 1,3 | 2,4 | 1,1 |  |
|  | 2,10 | 2880 | 77,0 | 0,94 | 6,0 | 1,2 | 2,3 | 0,8 |  |
| АИР100S8/6/4 | 0,56 | 710 | 54,0 | 0,48 | 3,5 | 1,2 | 2,3 | 1,2 | 23,0 |
|  | 1,12 | 940 | 65,0 | 0,67 | 4,5 | 1,1 | 1,8 | 0,8 |  |
|  | 2,80 | 1410 | 78,0 | 0,70 | 6,0 | 2,6 | 3,1 | 2,5 |  |
| АИР100L8/6/4 | 0,71 | 700 | 57,0 | 0,52 | 3,4 | 1,8 | 2,2 | 1,7 | 27,5 |
|  | 1,20 | 940 | 68,0 | 0,61 | 4,5 | 1,7 | 2,0 | 1,4 |  |
|  | 3,00 | 1430 | 79,0 | 0,66 | 7,5 | 4,0 | 3,8 | 3,7 |  |

(см. продолжение таблицы 3).

Продолжение таблицы 3

| Тип | Электрические параметры | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
|  | Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos  | Iп/Iн | Мп/Мн | Мmax/Мн | Мmin/Мн |  |
| АИР112M8/4 | 2,20 | 710 | 70,0 | 0,65 | 5,0 | 1,2 | 1,8 | 1,0 | 38,6 |
|  | 3,60 | 1420 | 77,0 | 0,88 | 6,0 | 1,2 | 1,6 | 1,0 |  |
| АИР160S4/2 | 11,0 | 1460 | 89,5 | 0,84 | 7,0 | 1,6 | 2,9 | 1,6 | 99,8 |
|  | 14,0 | 2790 | 85,5 | 0,90 | 7,0 | 1,6 | 2,9 | 1,0 |  |
| АИР160М4/2 | 14,0 | 1460 | 89,5 | 0,86 | 7,0 | 1,5 | 2,9 | 1,5 | 103,9 |
|  | 17,0 | 2930 | 86,5 | 0,91 | 7,0 | 1,6 | 2,9 | 1,0 |  |
| АИР160S6/4 | 7,5 | 980 | 86,5 | 0,78 | 6,5 | 1,8 | 2,8 | 1,7 | 88,9 |
|  | 8,5 | 1460 | 87,5 | 0,90 | 6,0 | 1,5 | 2,2 | 1,3 |  |
| АИР160М6/4 | 11,0 | 980 | 87,5 | 0,79 | 6.5 | 1,7 | 2,8 | 1,7 | 113,9 |
|  | 13,0 | 1460 | 88,0 | 0,91 | 6,0 | 1,4 | 2,1 | 1,4 |  |
| АИР160S8/4 | 6,0 | 730 | 81,0 | 0,69 | 5,5 | 1,8 | 2,0 | 1,0 | 86,9 |
|  | 9,0 | 1460 | 84,0 | 0,88 | 7,0 | 1,5 | 2,0 | 0,8 |  |
| АИР160М8/4 | 9,0 | 730 | 81,5 | 0,71 | 5,5 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 108,9 |
|  | 13,0 | 1460 | 84,0 | 0,89 | 7,0 | 1,5 | 2,0 | 0,8 |  |
| АИР160S6/4/2 | 5,0 | 970 | 81,0 | 0,83 | 4,5 | 1,2 | 1,8 | 1,1 | 93,9 |
|  | 5,5 | 1470 | 83,0 | 0,88 | 6,5 | 1,4 | 2,6 | 1,0 |  |
|  | 7,5 | 2920 | 82,0 | 0,90 | 6,5 | 1,7 | 2,8 | 0,8 |  |
| АИР160М6/4/2 | 6,5 | 970 | 82,5 | 0,82 | 4,5 | 1,2 | 2,0 | 1,1 | 103,9 |
|  | 7,5 | 1470 | 84,0 | 0,86 | 7,0 | 1,3 | 2,8 | 1,0 |  |
|  | 10,5 | 2920 | 84,0 | 0,90 | 7,0 | 1,4 | 2,7 | 0,8 |  |
| АИР160S8/4/2 | 4,0 | 720 | 79,0 | 0,70 | 4,0 | 1,1 | 1,8 | 1,1 | 93,9 |
|  | 5,0 | 1470 | 82,5 | 0,88 | 6,5 | 1,2 | 2,4 | 1,0 |  |
|  | 6,5 | 2920 | 81,0 | 0,95 | 6,5 | 1,6 | 2,7 | 0,8 |  |
| АИР160М8/4/2 | 5,0 | 720 | 79,5 | 0,68 | 4,0 | 1,2 | 2,0 | 1,1 | 103,9 |
|  | 7,5 | 1470 | 82,5 | 0,88 | 6,5 | 1,1 | 2,4 | 1,0 |  |
|  | 10,5 | 2930 | 82,5 | 0,90 | 7,0 | 1,2 | 2,6 | 0,8 |  |

  - Двигатели со встроенной температурной защитой и прочие

Двигатели со встроенной температурной защитой  изготавливаются на базе двигателей АИР (общепромышленного назначения и модификаций). В обмотки двигателей установлены датчики температуры на основе полупроводниковых резисторов с положительным ТКС. При перегреве обмоток сверх допустимой нормы в тяжелых и аварийных режимах работы датчик выдает сигнал исполнительному устройству на отключение двигателя.

Двигатели климатических модификаций изготавливаются в исполнениях У2, У3, У5, УХЛ2, УХЛ4, Т2, Т3, других – по согласованию.

Двигатели химостойкого исполнения позволяют эксплуатацию в химических производствах в среде агрессивных паров и газов. Имеют специальные покрытие и материалы.

Размеры двигателей и электрические параметры соответствуют параметрам двигателя базового исполнения требуемого типоразмера.

  - Двигатели с повышенным скольжением

Двигатели с повышенным скольжением предназначены для работы в режиме S3 ПВ 40% по

ГОСТ 183-74.

Двигатели изготавливаются с высотой оси вращения 71, 80, 90, 100, 160 мм и имеют увеличенную номинальную мощность по сравнению с двигателями общего назначения.

Размеры двигателей приведены на рис. 2б, 3б и в таблице 1. Электрические параметры и масса приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Тип | Электрические параметры |
| --- | --- |
|  | Мощность, кВт при S3 ПВ 40% | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos | Критическое скольжение, % | Мп/Мн | Мmax/Мн | Мmin/Мн | Iп/Iн | Масса, кг |
| АИРC71А2 | 1,00 | 2700 | 69 | 0,88 | 40 | 2 | 2,2 | 1,6 | 5,5 | 8,7 |
| АИРC71В2 | 1,20 | 2770 | 72 | 0,83 |  | 2 | 2,2 | 1,6 | 5,5 | 9,5 |
| АИРC71А4 | 0,60 | 1400 | 69 | 0,71 |  | 2 | 2,2 | 1,6 | 5 | 8,1 |
| АИРC71В4 | 0,80 | 1350 | 72 | 0,75 |  | 2 | 2,2 | 1,6 | 5 | 9,4 |
| АИРC71A6 | 0,40 | 930 | 62,5 | 0,7 |  | 1,9 | 2,1 | 1,5 | 4,5 | 8,6 |
| АИРC71B6 | 0,63 | 930 | 66 | 0,66 |  | 1,9 | 2,1 | 1,5 | 4,5 | 9,9 |
| АИРC71B8 | 0,37 | 670 | 50 | 0,61 |  | 1,8 | 2 | 1,5 | 4 | 9,9 |
| АИРC80А2 | 1,90 | 2840 | 76 | 0,8 |  | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 6,5 | 12,4 |
| АИРC80В2 | 2,50 | 2800 | 76 | 0,86 |  | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 6,5 | 15 |
| АИРC80А4 | 1,32 | 1380 | 69 | 0,8 |  | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 5 | 11,9 |
| АИРC80В4 | 1,70 | 1380 | 71 | 0,82 |  | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 5 | 13,8 |
| АИРC80A6 | 0,75 | 910 | 67 | 0,73 |  | 2 | 2,1 | 1,6 | 4 | 11,6 |
| АИРC80B6 | 1,25 | 890 | 66,5 | 0,73 |  | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 4 | 15,3 |
| АИРC80A8 | 0,45 | 680 | 57 | 0,64 |  | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 3 | 12,8 |
| АИРC80B8 | 0,60 | 680 | 60 | 0,64 |  | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 3 | 14,8 |
| АИРС90L2 | 3,50 | 2790 | 80 | 0,86 |  | 2 | 2,2 | 1,6 | 6,5 | 19 |
| АИРC90L4 | 2,40 | 1380 | 77 | 0,81 |  | 2,2 | 2,2 | 2 | 6 | 18,1 |
| АИРC90L6 | 1,70 | 900 | 71 | 0,72 |  | 2 | 2,2 | 1,6 | 6 | 19 |
| АИРC90LA8 | 0,90 | 690 | 69 | 0,72 |  | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 3,5 | 17,7 |
| АИРC90LB8 | 1,20 | 680 | 67 | 0,72 |  | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 3,5 | 20,5 |
| АИРC100S2 | 4,80 | 2810 | 82 | 0,86 |  | 2 | 2,2 | 1,6 | 7,5 | 26,0 |
| АИРC100L2 | 6,30 | 2810 | 82 | 0,86 |  | 2 | 2,2 | 1,6 | 7,5 | 31,5 |
| АИРC100S4 | 3,20 | 1400 | 77 | 0,8 |  | 2 | 2,2 | 1,6 | 6 | 23,0 |
| АИРС100L4 | 4,25 | 1400 | 83 | 0,78 |  | 2,5 | 2,5 | 2 | 6 | 29,0 |
| АИРC100L6 | 2,60 | 940 | 76 | 0,76 |  | 2 | 2,2 | 1,6 | 6 | 27,0 |
| АИРC100L8 | 1,60 | 680 | 69,5 | 0,64 |  | 1,9 | 2 | 1,6 | 5,5 | 24,0 |
| АИРC160S2 | 17,0 | 2860 | 88,0 | 0,92 |  | 2,6 | 3,0 | 2,0 | 6,9 | 95,0 |
| АИРC160М2 | 20,0 | 2850 | 88,5 | 0,93 |  | 2,7 | 3,0 | 2,0 | 7,1 | 96,9 |
| АИРC160S4 | 17,0 | 1400 | 85,5 | 0,85 |  | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 6,0 | 93,9 |
| АИРC160М4 | 20,0 | 1400 | 87,0 | 0,84 |  | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 6,5 | 103,9 |
| АИРC160S6 | 12,0 | 910 | 82,5 | 0,82 |  | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 5,5 | 88,9 |
| АИРC160М6 | 16,0 | 900 | 83,0 | 0,87 |  | 2,5 | 2,8 | 2,4 | 5,5 | 113,9 |
| АИРC160S8 | 7,5 | 690 | 80,0 | 0,75 |  | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 4,5 | 86,9 |
| АИРC160М8 | 11,0 | 690 | 82,0 | 0,75 |  | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 5,0 | 108,9 |

- Двигатели  специального  исполнения

5.1. Двигатели со встроенным электромагнитным тормозом

Двигатели изготавливаются по

ТУ РБ-05755950-420-93.

Двигатели со встроенным электромагнитным тормозом предназначены для привода механизмов, требующих фиксированного останова за регламентированное время после отключения от сети.

Двигатели выпускаются с высотой оси вращения  71, 80, 90, 100 мм в исполнениях:

 общего назначения любых монтажных исполнений;

 с ручным растормаживающим устройством (Е2);

 с повышенным скольжением (с высотой оси вращения 71, 80, 90, 100 мм).

  многоскоростные по согласованию с заказчиком.

Режим работы S4 ПВ 40% с числом включений в час 240, 120, 60 (в зависимости от исполнения).

Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) не более 0,02 с.

Время отключение тормоза, не более 0,1 с.

Питание тормоза осуществляется либо последовательно с фазой двигателя, либо независимо. Размеры двигателей приведены  на рис. 4 и в таблице 1, электрические параметры и масса (для исполнения IM 1081) – в таблице 5.

Таблица 5

| Тип | Электрические параметры | Тормозной момент, Нм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos  | Iп/Iн | Мп/Мн | Мmax/Мн | Мmin/Мн |  |  |
| АИР71А2Е(Е2) | 0,75 | 2820 | 79,0 | 0,80 | 6,0 | 2,6 | 2,7 | 1,6 | 10 | 12,9(13,0) |
| АИР71В2Е(Е2) | 1,10 | 2800 | 79,5 | 0,80 | 6,0 | 2,2 | 2,4 | 1,6 |  | 13,7(13,8) |
| АИР71А4Е(Е2) | 0,55 | 1360 | 71,0 | 0,71 | 5,0 | 2,3 | 2,4 | 1,8 |  | 12,3(12,4) |
| АИР71В4Е(Е2) | 0,75 | 1350 | 72,0 | 0,75 | 5,0 | 2,5 | 2,6 | 2,4 |  | 13,6(13,7) |
| АИР71А6Е(Е2) | 0,37 | 920 | 65,0 | 0,63 | 4,5 | 2,1 | 2,3 | 1,6 |  | 12,6(12,7) |
| АИР71В6Е(Е2) | 0,55 | 920 | 69,0 | 0,68 | 4,5 | 1,9 | 2,2 | 1,6 |  | 14,1(14,2) |
| АИР71В8Е(Е2) | 0,25 | 690 | 58,0 | 0,60 | 4,0 | 1,8 | 1,9 | 1,4 |  | 14,1(14,2) |
| АИР80А2Е(Е2) | 1,50 | 2880 | 82,0 | 0,85 | 6,5 | 2,2 | 2,6 | 1,8 | 20 | 17,5(17,6) |
| АИР80В2Е(Е2) | 2,20 | 2860 | 83,0 | 0,87 | 6,4 | 2,1 | 2,6 | 1,8 |  | 20,1(20,2) |
| АИР80А4Е(Е2) | 1,10 | 1420 | 76,5 | 0,77 | 5,0 | 2,2 | 2,4 | 1,7 |  | 17,0(17,1) |
| АИР80В4Е(Е2) | 1,50 | 1410 | 78,5 | 0,80 | 5,3 | 2,2 | 2,4 | 1,7 |  | 18,9(19,0) |
| АИР80А6Е(Е2) | 0,75 | 920 | 71,0 | 0,71 | 4,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 |  | 16,7(16,8) |
| АИР80В6Е(Е2) | 1,10 | 920 | 75,0 | 0,71 | 4,5 | 2,2 | 2,3 | 1,8 |  | 20,4(20,5) |
| АИР80А8Е(Е2) | 0,37 | 690 | 58,0 | 0,59 | 3,5 | 2,0 | 2,3 | 1,4 |  | 17,9(18,0) |
| АИР80В8Е(Е2) | 0,55 | 690 | 58,0 | 0,60 | 3,5 | 2,0 | 2,1 | 1,4 |  | 19,9(20,0) |
| АИР90L2Е(Е2) | 3,00 | 2860 | 84,5 | 0,88 | 7,0 | 2,3 | 2,6 | 1,7 | 40 | 25,1(25,2) |
| АИР90L4Е(Е2) | 2,20 | 1430 | 80,0 | 0,79 | 6,0 | 2,0 | 2,4 | 2,0 |  | 24,2(24,3) |
| АИР90L6Е(Е2) | 1,50 | 940 | 76,0 | 0,72 | 5,0 | 2,0 | 2,3 | 1,9 |  | 25,1(25,2) |
| АИР90LА8Е(Е2) | 0,75 | 700 | 70,0 | 0,71 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 |  | 23,8(23,9) |
| АИР90LВ8Е(Е2) | 1,10 | 710 | 74,0 | 0,72 | 4,5 | 1,5 | 2,2 | 1,5 |  | 26,6(26,7) |
| АИР100S2Е(Е2) | 4,00 | 2850 | 87,0 | 0,88 | 7,5 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 50 | 33,0(33,1) |
| АИР100L2Е(Е2) | 5,50 | 2850 | 88,0 | 0,88 | 7,5 | 2,1 | 2,4 | 1,6 |  | 39,4(39,5) |
| АИР100S4Е(Е2) | 3,00 | 1410 | 82,0 | 0,82 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 |  | 30,8(30,9) |
| АИР100L4Е(Е2) | 4,00 | 1410 | 85,0 | 0,84 | 7,0 | 2,1 | 2,4 | 1,6 |  | 36,9(37,0) |
| АИР100L6Е(Е2) | 2,20 | 940 | 81,5 | 0,74 | 6,0 | 1,9 | 2,2 | 1,6 |  | 35,0(35,1) |
| АИР100L8Е(Е2) | 1,50 | 700 | 76,0 | 0,75 | 3,7 | 1,6 | 2,0 | 1,5 |  | 34,6(34,7) |
| АИР71А4/2Е(Е2) | 0,48 | 1360 | 69,0 | 0,76 | 4,5 | 1,5 | 1,9 | 1,4 | 4 | 12,8(12,9) |
|  | 0,62 | 2780 | 68,0 | 0,85 | 4,5 | 1,5 | 1,9 | 1,3 |  |  |
| АИР71В4/2Е(Е2) | 0,71 | 1360 | 69,0 | 0,84 | 4,5 | 1,75 | 1,9 | 1.5 |  | 13,6(13,7) |
|  | 0,85 | 2780 | 68,0 | 0,86 | 4,5 | 1,85 | 2,0 | 1,4 |  |  |
| АИР80А4/2Е(Е2) | 1,12 | 1410 | 74,0 | 0,78 | 5,0 | 1.9 | 2,2 | 1,6 | 8 | 18,1(18,2) |
|  | 1,50 | 2730 | 73,0 | 0,85 | 5,0 | 1,9 | 2,0 | 1,5 |  |  |
| АИР80В4/2Е(Е2) | 1,50 | 1380 | 75,0 | 0,75 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 1,6 |  | 20,1(20,2) |
|  | 2,00 | 2720 | 75,0 | 0,84 | 5,0 | 2,0 | 2,1 | 1,6 |  |  |

(см. продолжение таблицы 5).

Продолжение таблицы 5

| Тип | Электрические параметры | Тормозной момент, Нм | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos  | Iп/Iн | Мп/Мн | Мmax/Мн | Мmin/Мн |  |  |
| АИР90L4/2Е(Е2) | 2.20 | 1420 | 79.0 | 0.83 | 6.0 | 1.9 | 2.4 | 1.6 | 25 | 25,8(25,9) |
|  | 2.65 | 2850 | 76.0 | 0.82 | 6.0 | 2.0 | 2.4 | 1.5 |  |  |
| АИР100S4/2Е(Е2) | 3,00 | 1430 | 82,0 | 0,84 | 5,5 | 2,1 | 2,4 | 1,6 |  | 32,0(32,1) |
|  | 3,75 | 2790 | 80,0 | 0,90 | 5,5 | 2,0 | 2,4 | 1,6 |  |  |
| АИР100L4/2Е(Е2) | 4,00 | 1400 | 82,0 | 0,88 | 5,5 | 1,9 | 2,1 | 1,6 |  | 37,1(37,2) |
|  | 4,75 | 2820 | 82,0 | 0,91 | 6,0 | 2,2 | 2,4 | 1,6 |  |  |
| АИР90L6/4Е(Е2) | 1.32 | 950 | 74.0 | 0.68 | 5.0 | 1.6 | 1.9 | 1.5 |  | 25,7(25,8) |
|  | 1.60 | 1420 | 74.0 | 0.85 | 5.5 | 1.6 | 2.1 | 1.2 |  |  |
| АИР90L8/4Е(Е2) | 0.80 | 710 | 62.0 | 0.60 | 3.0 | 1.7 | 2.0 | 1.6 | 12 | 25,1(25,2) |
|  | 1.32 | 1410 | 75.0 | 0.86 | 5.0 | 1.5 | 2.0 | 1.3 |  |  |
| АИР100S6/4Е(Е2) | 1.70 | 940 | 76.0 | 0.76 | 4.5 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 35 | 30,8(30,9) |
|  | 2.24 | 1400 | 80.0 | 0.86 | 5.5 | 1.3 | 1.9 | 1.2 |  |  |
| АИР100L6/4Е(Е2) | 2.12 | 940 | 77.0 | 0.73 | 4.5 | 1.4 | 2.0 | 1.3 |  | 36,1(36,2) |
|  | 3.15 | 1420 | 80.0 | 0.86 | 5.5 | 1.5 | 2.1 | 1.4 |  |  |
| АИР100S8/4Е(Е2) | 1.00 | 720 | 70.0 | 0.61 | 4.0 | 1.2 | 1.8 | 1.1 |  | 34,6(34,7) |
|  | 1.70 | 1420 | 79.0 | 0.87 | 5.0 | 1.1 | 1.8 | 1.0 |  |  |
| АИР100L8/4Е(Е2) | 1.40 | 720 | 72.0 | 0.60 | 4.0 | 1.6 | 2.0 | 1.5 |  | 39,3(39,4) |
|  | 2.36 | 1420 | 81.0 | 0.89 | 5.5 | 1.4 | 1.9 | 1.0 |  |  |
| АИР100S8/6Е(Е2) | 1.00 | 710 | 72.0 | 0.64 | 5.0 | 1.4 | 2.0 | 1.3 |  | 34,5(34,6) |
|  | 1,25 | 970 | 77.0 | 0.66 | 5.5 | 1.5 | 2.2 | 1.0 |  |  |
| АИР100L8/6Е(Е2) | 1.32 | 710 | 71.0 | 0.66 | 4.0 | 1.6 | 1.9 | 1.4 |  | 39,0(39,1) |
|  | 1.80 | 960 | 76.0 | 0.73 | 5.0 | 1.4 | 2.0 | 0.9 |  |  |
| АИР100S6/4/2Е(Е2) | 1.12 | 940 | 72.0 | 0.70 | 4.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 25 | 30,8(30,9) |
|  | 1.25 | 1440 | 72.0 | 0.74 | 5.0 | 1.4 | 2.2 | 1.4 |  |  |
|  | 1.60 | 2870 | 72.0 | 0.86 | 7.0 | 1.7 | 2.2 | 1.2 |  |  |
| АИР100L6/4/2Е(Е2) | 1.40 | 910 | 74.0 | 0.78 | 4.5 | 1.5 | 1.9 | 1.4 |  | 36,1(36,2) |
|  | 1.50 | 1460 | 73.0 | 0.72 | 5.0 | 1.6 | 2.6 | 1.4 |  |  |
|  | 2.12 | 2880 | 75.0 | 0.82 | 5.0 | 1.4 | 2.3 | 1.4 |  |  |
| АИР100S8/4/2Е(Е2) | 0,63 | 720 | 64,0 | 0,63 | 3,5 | 1,5 | 2,2 | 1,2 |  | 32,0(32,1) |
|  | 1,32 | 1460 | 76,0 | 0,80 | 5,5 | 1,4 | 2,4 | 1,0 |  |  |
|  | 1,70 | 2900 | 75,0 | 0,90 | 6,0 | 1,2 | 2,2 | 0,7 |  |  |
| АИР100L8/4/2Е(Е2) | 0,90 | 710 | 63,0 | 0,65 | 4,0 | 1,2 | 1,9 | 1,2 |  | 37,0(37,1) |
|  | 1,50 | 1460 | 78,0 | 0,81 | 6,0 | 1,3 | 2,4 | 1,1 |  |  |
|  | 2,10 | 2880 | 77,0 | 0,94 | 6,0 | 1,2 | 2,3 | 0,8 |  |  |
| АИР100S8/6/4Е(Е2) | 0,56 | 710 | 54,0 | 0,48 | 3,5 | 1,2 | 2,3 | 1,2 |  | 30,8(30,9) |
|  | 1,12 | 940 | 65,0 | 0,67 | 4,5 | 1,1 | 1,8 | 0,8 |  |  |
|  | 2,80 | 1410 | 78,0 | 0,70 | 6,0 | 2,6 | 3,1 | 2,5 |  |  |
| АИР100L8/6/4Е(Е2) | 0,71 | 700 | 57,0 | 0,52 | 3,4 | 1,8 | 2,2 | 1,7 |  | 36,9(37,0) |
|  | 1,20 | 940 | 68,0 | 0,61 | 4,5 | 1,7 | 2,0 | 1,4 |  |  |
|  | 3,00 | 1430 | 79,0 | 0,66 | 7,5 | 4,0 | 3,8 | 3,7 |  |  |
| АИР100S16/4Е(Е2) | 0.25 | 350 | 28.0 | 0.44 | 2.0 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 15,9 | 31,1(31,2) |
|  | 1.10 | 1440 | 83.0 | 0.80 | 8.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 |  |  |
| АИР100L16/4Е(Е2) | 0.33 | 350 | 28.0 | 0.44 | 2.0 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 21,7 | 35,0(35,1) |
|  | 1.50 | 960 | 84.0 | 0.81 | 8.0 | 2.8 | 3.0 | 1.6 |  |  |

Примечание – В скобках указана масса двигателей с ручным растормаживающим устройством.

Электрические параметры и номенклатура двигателей повышенного скольжения АИРС71Е, Е2 

АИРС100Е, Е2 со встроенным электромагнитным тормозом соответствует таблице 4.

5.2. Двигатели однофазные серии АИР

Двигатели предназначены для комплектации электроприводов бытового и промышленного назначения, различных механизмов (деревообрабатывающих станков, насосов и др.). Питание от сети переменного тока напряжением 115, 220, 230 В.

Однофазные двигатели выпускаются в тех же конструктивных исполнениях, что и двигатели серии АИР и соответствуют им по своим основным размерам.

Двигатели работают с малогабаритным пристроенным рабочим конденсатором.

Размеры двигателей приведены на рис. 2а, 3а  и в таблице 1.

Основные электрические параметры двигателей и масса (для исполнения IM1081) приведены для двигателей:

с двухфазной обмоткой конденсатором АИРЕ – в таблице 6;

с трехфазной обмоткой и рабочим конденсатором АИР3Е – в таблице 6а.

Таблица 6

| Тип | Р, кВт | U, В | КПД, % | Соs  | Скольжение, % | Мп/Мн | Mmax/Мн | Iп/Iн | С, мкф | Uнс, В | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синхронная частота вращения 3000 об/мин |
| АИРЕ56А2 | 0,12 | 220/230 | 62,0 | 0,92 | 5,5 | 0,5 | 2,5 | 3,2 | 6,3 | 450 | 3,7 |
| АИРЕ56В2 | 0,18 | 220/230 | 65,0 | 0,95 | 5,5 | 0,45 | 2,1 | 2,8 | 8,0 | 450 | 4,0 |
| АИРЕ56С2 | 0,25 | 220/230 | 62,0 | 0,95 | 6,0 | 0,55 | 2,0 | 3,0 | 12,5 | 450 | 4,3 |
| АИРЕ63В2 | 0,37 | 220 | 68,0 | 0,84 | 5,0 | 0,52 | 2,6 | 4,0 | 20,0 | 450 | 6,3 |
|  |  | 230 |  |  |  |  |  |  | 16,0 | 450 |  |
| АИРЕ71А2 | 0,55 | 115 | 75,0 | 0,9 | 5,0 | 0,50 | 2,0 | 4,3 | 30,0 | 250 | 8,9 |
|  |  | 220/230 |  |  |  |  |  |  | 16,0 | 450 |  |
| АИРЕ71В2 | 0,75 | 115 | 71,0 | 0,84 | 7,0 | 0,55 | 1,9 | 4 | 50,0 | 250 | 9,6 |
|  |  | 220/230 |  |  |  |  |  |  | 25,0 | 450 |  |
| АИРЕ71С2 | 1,10 | 115 | 70,0 | 0,85 | 7,0 | 0,55 | 2,0 | 3,8 | 60,0 | 250 | 10,5 |
|  |  | 220/230 |  |  |  |  |  |  | 30,0 | 450 |  |
| АИРЕ80В2 | 1,50 | 115 | 76,0 | 0,95 | 7,0 | 0,45 | 1,9 | 4,0 | 80,0 | 250 | 15,1 |
|  |  | 220/230 |  |  |  |  |  |  | 40,0 | 450 |  |
| АИРЕ80С2, S1 / S6-40% | 1,8 / 2,2 | 115 | 76,0 | 0,9 | 8,0 | 0,45 | 1,7 | 4,0 | 100,0 | 250 | 15,9 |
|  |  | 220/230 |  |  |  |  |  |  | 50,0 | 450 |  |
| Синхронная частота вращения 1500 об/мин |
| АИРЕ56А4 | 0,12 | 220/230 | 50,0 | 0,88 | 7,0 | 0,55 | 1,8 | 2,0 | 8,0 | 450 | 3,8 |
| АИРЕ56В4 | 0,18 | 220/230 | 55,0 | 0,9 | 7,5 | 0,50 | 1,65 | 2,2 | 10,0 | 450 | 4,4 |
| АИРЕ63В4 | 0,25 | 220 | 60,0 | 0,8 | 5,0 | 0,52 | 1,9 | 2,6 | 10,0 | 450 | 6,2 |
|  |  | 230 |  |  |  |  |  |  | 8,0 | 250 |  |
| АИРЕ71А4 | 0,37 | 115 | 64,0 | 0,9 | 9,5 | 0,60 | 2,0 | 3,0 | 25,0 | 250 | 8,3 |
|  |  | 220/230 |  |  |  |  |  |  | 14,0 | 450 |  |
| АИРЕ71В4 | 0,55 | 115 | 69,0 | 0,9 | 10,5 | 0,60 | 1,8 | 3,0 | 30,0 | 250 | 9,6 |
|  |  | 220/230 |  |  |  |  |  |  | 16,0 | 450 |  |
| АИРЕ71С4 | 0,75 | 115 | 64,0 | 0,88 | 10,0 | 0,55 | 1,6 | 3,0 | 50,0 | 250 | 10,3 |
|  |  | 220/230 |  |  |  |  |  |  | 25,0 | 450 |  |
| АИРЕ80В4 | 1,10 | 115 | 71,0 | 0,9 | 10,0 | 0,45 | 1,8 | 3,0 | 60,0 | 250 | 14,1 |
|  |  | 220/230 |  |  |  |  |  |  | 30,0 | 450 |  |
| АИРЕ80С4, S1 / S6-60% | 1,3 / 1,5 | 115 | 71,0 | 0,95 | 11,0 | 0,45 | 1,55 | 2,8 | 80,0 | 250 | 15,1 |
|  |  | 220/230 |  |  |  |  |  |  | 35,0 | 450 |  |
| АИРЕ100S4 | 2,20 | 220 | 75,0 | 0,95 | 6,5 | 0,40 | 1,9 | 3,2 | 60,0 | 450 | 24,4 |

Таблица 6а

| Тип | Р, кВт | U, В | КПД, % | Соs  | Скольжение, % | Мп/Мн | Mmax/Мн | Iп/Iн | С, мкф | Uнс, В | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синхронная частота вращения 3000 об/мин |
| АИР3Е56А2 | 0,12 | 220 | 65,0 | 0,92 | 6,0 | 0,50 | 2,5 | 3,0 | 12,5 | 250 | 3,6 |
| АИР3Е56В2 | 0,18 |  | 68,0 | 0,92 |  | 0,50 | 2,1 | 3,0 | 20 | 250 | 3,9 |
| АИР3Е56С2 | 0,25 |  | 62,0 | 0,92 |  | 0,60 | 2,2 | 3,0 | 30 | 250 | 4,1 |
| АИР3Е63В2 | 0,37 |  | 70,0 | 0,95 |  | 0,65 | 2,1 | 3,5 | 40 | 250 | 6,3 |
| АИР3Е80А2 | 1,10 |  | 68,0 | 0,98 |  | 0,30 | 1,6 | 3,5 | 80 | 250 | 12,4 |
| АИР3Е80В2 | 1,50 |  | 70,0 | 0,98 |  | 0,32 | 1,6 | 3,2 | 120 | 250 | 15 |
| Синхронная частота вращения 1500 об/мин |
| АИР3Е56А4 | 0,12 | 220 | 57,0 | 0,9 | 7,0 | 0,60 | 1,8 | 2,0 | 16 | 250 | 3,7 |
| АИР3Е56В4 | 0,18 |  | 57,0 | 0,95 |  | 0,65 | 1,6 | 2,0 | 25 | 250 | 4,4 |
| АИР3Е63В4 | 0,25 |  | 62,0 | 0,95 | 6,0 | 0,50 | 2,0 | 2,8 | 35 | 250 | 6,2 |
| АИР3Е80А4 | 0,75 |  | 67,0 | 0,94 | 5,0 | 0,50 | 2,0 | 3,2 | 80 | 250 | 11,9 |
| АИР3Е80В4 | 1,10 |  | 72,0 | 0,97 |  | 0,50 | 1,7 | 3,0 | 100 | 250 | 13,8 |

Примечания

- С – номинальная емкость рабочего конденсатора, мкФ;

2. Uнс – номинальное напряжение рабочего конденсатора, В.

  - Двигатели трехфазные асинхронные серии АIS

Двигатели соответствуют нормам CENELEC – документ 28/64 и стандартам DIN 42673, DIN 42677 по присоединительным и установочным размерам.

Двигатели могут применяться в различных устройствах, механизмах и машинах благодаря широкой гамме типоразмеров и модификаций, и предназначены для оборудования, соответствующего евростандартам.

Основные габаритные и установочно-присоеденительные размеры двигателей - см. рис.5 и таблицу 7, в скобках приведены размеры выходного конца вала со стороны кожуха для исполнений двигателей IM1082, IM2082, IM2182, IM3682.

Основные электрические параметры двигателей и масса (для исполнения IM1081) приведены в таблице 8.

Таблица 7

| Размеры, мм | АIS63 | АIS71 | АIS80 | АIS90S/ АIS90L | АIS100 | АIS100К | АIS112М; N;L | АIS132S/ АIS132М | АIS160М; МА;МВ | АIS160K; М/L2/L4,6,8 | АIS180 М/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 23 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 80(60) | 110 |
| L10 | 80 | 90 | 100 | 100/125 | 140 | 140 | 140 | 140/178 | 210 | 210/254/254 | 241/279 |
| L17 | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| L20 | IM2081, IM2082, IM3081, IM3082 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4 | 4 | 4 | 5 |
|  | IM2181, IM2182, IM3681, IM3682 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | – |
|  |  | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | – |
| L21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | 20 |
| L30 | 218 | 237 | 272,5 | 296,5/320,5 | 347 | 360 | 391 | 433/470 | 531 | 680/720/680 | 720 |
| L31 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 63 | 70 | 89 | 108 | 121 |
| L33 | 237 | 263 | 316,5 | 350/374 | 410 | 424 | 455 | 496/534 | 644 | 785/815/785 | 815 |
| L39 | 0 |
| b1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10(8) | 12 | 14 |
| b10 | 100 | 112 | 125 | 140 | 160 | 160 | 190 | 216 | 254 | 279 |
| b16 | 10 | 10 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 |
| b30 | 127 | 142 | 163 | 177 | 198 | 226 | 226 | 250 | 290 | 350 | 350 |
| b31 | 90 | 90 | 115 | 115 | – | – | – | – | – | – | – |
| h | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 100 | 112 | 132 | 160 | 180 |
| h1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8(7) | 8 | 9 |
| h5 | 12,5 | 16 | 21,5 | 27 | 31 | 31 | 31 | 41(31) | 45 | 51,1 |
| h10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 19,5 | 20 | 20 |
| h31 | 155 | 169 | 197 | 214,5 | 240 | 246,5 | 258,5 | 297 | 345 | 405 | 425 |
| d1 | 11 | 14 | 19 | 24 | 28 | 28 | 28 | 38(28) | 42 | 42 | 48 |
| d20 | IM2081, IM2082, IM3081, IM3082 | 115 | 130 | 165 | 165 | 215 | 215 | 215 | 265 | 300 |
|  | IM2181, IM2182, IM3681, IM3682 | 75 | 85 | 100 | 115 | 130 | 130 | 130 | 165 | – |
|  |  | 100 | 115 | 130 | 130 | 165 | 165 | 165 | 215 | – |
| d22 | IM2081, IM2082, IM3081, IM3082 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 |
|  | IM2181, IM2182, IM3681, IM3682 | М5 | М6 | М6 | М8 | М8 | М8 | М8 | М10 | – |
|  |  | М6 | М8 | М8 | М8 | М10 | М10 | М10 | М12 | – |
| d24 | IM2081, IM2082, IM3081, IM3082 | 140 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  | IM2181, IM2182, IM3681, IM3682 | 90 | 102 | 120 | 140 | 160 | 160 | 160 | 211 | – |
|  |  | 114 | 130 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 | – |
| d25 | IM2081, IM2082, IM3081, IM3082 | 95 | 110 | 130 | 130 | 180 | 180 | 180 | 230 | 250 |
|  | IM2181, IM2182, IM3681, IM3682 | 60 | 70 | 80 | 95 | 110 | 110 | 110 | 130 | – |
|  |  | 80 | 95 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 180 | – |

Таблица 8

| Тип | Электрические параметры | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
|  | Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos  | Iп/Iн | Мп/Мн | Мmax/Мн | Мmin/Мн |  |
| АIS63А2 | 0,18 | 2730 | 65,0 | 0,78 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 3,6 |
| AIS63В2 | 0,25 | 2700 | 66,0 | 0,79 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 3,9 |
| АIS63А4 | 0,12 | 1350 | 58,0 | 0,66 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 3,7 |
| АIS63В4 | 0,18 | 1350 | 60,0 | 0,68 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 4,3 |
| АIS71А2 | 0,37 | 2730 | 72,0 | 0,84 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,3 |
| АIS71В2 | 0,55 | 2730 | 75,0 | 0,81 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 6,2 |
| АIS71А4 | 0,25 | 1320 | 65,0 | 0,67 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,2 |
| АIS71В4 | 0,37 | 1320 | 68,0 | 0,70 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 6,1 |
| АIS71А6 | 0,18 | 860 | 56,0 | 0,62 | 4,0 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 4,9 |
| АIS71В6 | 0,25 | 860 | 59,0 | 0,62 | 4,0 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 5,7 |
| АIS80А2 | 0,75 | 2820 | 79,0 | 0,80 | 6,0 | 2,6 | 2,7 | 1,6 | 9,7 |
| АIS80В2 | 1,10 | 2800 | 79,5 | 0,80 | 6,0 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 10,5 |
| АIS80А4 | 0,55 | 1360 | 71,0 | 0,71 | 5,0 | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 9,1 |
| АIS80В4 | 0,75 | 1350 | 72,0 | 0,75 | 5,0 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 10,4 |
| АIS80А6 | 0,37 | 900 | 65,0 | 0,63 | 4,5 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 9,4 |
| АIS80В6 | 0,55 | 920 | 69,0 | 0,68 | 4,5 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 10,9 |
| АIS80В8 | 0,25 | 680 | 58,0 | 0,60 | 4,0 | 1,6 | 1,9 | 1,4 | 10,0 |
| АIS90S2 | 1,50 | 2880 | 82,0 | 0,85 | 6,5 | 2,2 | 2,6 | 1,8 | 13,5 |
| АIS90L2 | 2,20 | 2860 | 83,0 | 0,87 | 6,4 | 2,1 | 2,6 | 1,8 | 16,1 |
| АIS90S4 | 1,10 | 1420 | 76,5 | 0,77 | 5,0 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 13,0 |
| АIS90L4 | 1,50 | 1410 | 78,5 | 0,80 | 5,3 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 14,9 |
| АIS90S6 | 0,75 | 920 | 71,0 | 0,71 | 4,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 12,7 |
| АIS90L6 | 1,10 | 920 | 75,0 | 0,71 | 4,5 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 16,4 |
| АIS90S8 | 0,37 | 680 | 58,0 | 0,59 | 3,5 | 2,0 | 2,3 | 1,4 | 13,7 |
| АIS90L8 | 0,55 | 680 | 58,0 | 0,60 | 3,5 | 2,0 | 2,1 | 1,4 | 15,9 |
| АIS100L2 | 3,00 | 2860 | 83,5 | 0,88 | 7,0 | 2,3 | 2,6 | 1,7 | 20,6 |
| АIS100L2К | 3,00 | 2820 | 83,0 | 0,84 | 7,0 | 2,4 | 2,5 | 1,9 | 24,0 |
| АIS100LА4 | 2,20 | 1430 | 80,0 | 0,79 | 6,0 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 19,7 |
| АIS100LB4К | 3,00 | 1410 | 82,0 | 0,82 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 25,5 |
| АIS100LС2К | 4,00 | 2850 | 87,0 | 0,88 | 7,5 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 27,2 |
| АIS100L6 | 1,50 | 930 | 76,0 | 0,70 | 5,0 | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 20,6 |
| АIS100LА8 | 0,75 | 700 | 70,0 | 0,71 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 19,3 |
| АIS100LВ8 | 1,10 | 700 | 74,0 | 0,72 | 4,5 | 1,5 | 2,2 | 1,5 | 22,1 |
| АIS100LС4К | 4,00 | 1410 | 85,0 | 0,84 | 7,0 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 30,2 |
| АIS112М2 | 4,00 | 2850 | 87,0 | 0,88 | 7,5 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 29,0 |
| АIS112L2 | 5,50 | 2850 | 88,0 | 0,88 | 7,5 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 34,2 |
| АIS112N2, S6-60% | 6,30 | 2840 | 82,0 | 0,86 | 6,5 | 2,4 | 2,8 | 1,8 | 30,3 |
| АIS112М4 | 4,00 | 1410 | 85,0 | 0,84 | 7,0 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 33,4 |
| АIS112N4, S6-60% | 5,50 | 1410 | 82,0 | 0,73 | 6,0 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 36,1 |
| АIS112М6 | 2,20 | 940 | 81,5 | 0,74 | 6,0 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 30,1 |
| АIS112М8 | 1,50 | 700 | 76,0 | 0,75 | 3,7 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | 29,7 |
| АIS132SА2 | 5,50 | 2900 | 86,0 | 0,88 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 39,5 |
| АIS132SВ2 | 7,50 | 2900 | 87,5 | 0,88 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 43,0 |
| АIS132S4 | 5,50 | 1430 | 85,5 | 0,86 | 7,0 | 2,0 | 2,5 | 1,6 | 41,9 |
| АIS132М4 | 7,50 | 1430 | 85,5 | 0,78 | 7,5 | 2,0 | 2,5 | 1,6 | 50,0 |
| АIS132S6 | 3,00 | 950 | 81,0 | 0,76 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 36,2 |
| АIS132МА6 | 4,00 | 950 | 82,0 | 0,81 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 46,6 |
| АIS132МВ6 | 5,50 | 950 | 82,0 | 0,78 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 50,4 |
| АIS132S8 | 2,20 | 700 | 76,5 | 0,71 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 35,2 |
| АIS132М8 | 3,00 | 700 | 79,0 | 0,74 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 43,0 |
| АIS160МА2 | 11,00 | 2910 | 87,5 | 0,88 | 7,5 | 1,6 | 2,2 | 1,2 | 67,9 |
| АIS160М4 | 11,00 | 1450 | 87,5 | 0,79 | 7,5 | 2,4 | 2,9 | 2,2 | 73,7 |
| АIS160М6 | 7,50 | 950 | 85,0 | 0,79 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 72,0 |
| АIS160МА8 | 4,00 | 700 | 83,0 | 0,70 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 59,7 |
| АIS160МВ8 | 5,50 | 700 | 83,0 | 0,74 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 69,7 |

(см. продолжение таблицы 8).

Продолжение таблицы 8

| Тип | Электрические параметры | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
|  | Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos  | Iп/Iн | Мп/Мн | Мmax/Мн | Мmin/Мн |  |
| АIS160MB2K | 15,00 | 2920 | 90,5 | 0,89 | 7,0 | 2,1 | 3,0 | 2,0 | 100 |
| АIS160L2K | 18,50 | 2920 | 91,0 | 0,89 | 7,0 | 2,2 | 3,0 | 2,0 | 108 |
| АIS160L4K | 15,00 | 1460 | 89,5 | 0,86 | 6,5 | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 100 |
| АIS160L6K | 11,00 | 970 | 87,5 | 0,81 | 6,5 | 1,9 | 2,6 | 1,7 | 97 |
| АIS160L8K | 7,50 | 720 | 86,0 | 0,72 | 5,5 | 3,5 | 2,3 | 1,5 | 97 |
| АIS180M4 | 18,50 | 1460 | 90,0 | 0,86 | 6,5 | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 111 |
| АIS180L6 | 15,0 | 970 | 88,0 | 0,84 | 6,5 | 2,0 | 2,6 | 1,7 | 122 |
| АIS180L8 | 11,00 | 720 | 87,0 | 0,73 | 5,5 | 1,7 | 2,3 | 1,5 | 122 |
| АIS71А4/2 | 0,19 | 1380 | 55,0 | 0,66 | 3,5 | 1,6 | 1,8 | 1,0 | 5,2 |
|  | 0,265 | 2640 | 61,0 | 0,75 | 4,0 | 1,2 | 1,8 | 0,8 |  |
| АIS71В4/2 | 0,265 | 1350 | 57,0 | 0,68 | 3,5 | 1,6 | 2,0 | 1,0 | 6,1 |
|  | 0,37 | 2580 | 61,0 | 0,82 | 4,0 | 1,2 | 1,7 | 0,8 |  |
| АIS80А4/2 | 0,48 | 1360 | 69,0 | 0,76 | 4,5 | 1,5 | 1,9 | 1,4 | 9,6 |
|  | 0,62 | 2780 | 68,0 | 0,85 | 4,5 | 1,5 | 1,9 | 1,3 |  |
| АIS80В4/2 | 0,71 | 1360 | 69,0 | 0,84 | 4,5 | 1,75 | 1,9 | 1,5 | 10,4 |
|  | 0,85 | 2780 | 68,0 | 0,86 | 4,5 | 1,85 | 2,0 | 1,4 |  |
| АIS90S4/2 | 1,12 | 1410 | 74,0 | 0,78 | 5,0 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 13,9 |
|  | 1,50 | 2730 | 73,0 | 0,85 | 5,0 | 1,9 | 2,0 | 1,5 |  |
| АIS90L4/2 | 1,50 | 1380 | 75,0 | 0,75 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 16,1 |
|  | 2,00 | 2720 | 75,0 | 0,84 | 5,0 | 2,0 | 2,1 | 1,6 |  |
| АIS100LА4/2 | 2,20 | 1420 | 79,0 | 0,83 | 6,0 | 1,9 | 2,4 | 1,6 | 21,5 |
|  | 2,65 | 2850 | 76,0 | 0,82 | 6,0 | 2,0 | 2,4 | 1,5 |  |
| АIS100LА6/4 | 1,32 | 930 | 74,0 | 0,68 | 5,0 | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 21,2 |
|  | 1,60 | 1420 | 74,0 | 0,85 | 5,5 | 1,6 | 2,1 | 1,2 |  |
| АIS100LА8/4 | 0,80 | 700 | 62,0 | 0,60 | 3,0 | 1,7 | 2,0 | 1,6 | 20,6 |
|  | 1,32 | 1400 | 75,0 | 0,86 | 5,0 | 1,5 | 2,0 | 1,3 |  |
| АIS112М4/2 | 4,00 | 1400 | 82,0 | 0,88 | 5,5 | 1,9 | 2,1 | 1,6 | 32,7 |
|  | 4,75 | 2820 | 82,0 | 0,91 | 6,0 | 2,2 | 2,4 | 1,6 |  |
| АIS112М6/4 | 2,12 | 940 | 77,0 | 0,73 | 4,5 | 1,4 | 2,0 | 1,3 | 30,9 |
|  | 3,15 | 1420 | 80,0 | 0,86 | 5,5 | 1,5 | 2,1 | 1,4 |  |
| АIS112М8/4 | 1,40 | 720 | 72,0 | 0,60 | 4,0 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | 29,4 |
|  | 2,36 | 1420 | 81,0 | 0,89 | 5,5 | 1,4 | 1,9 | 1,0 |  |
| АIS112М8/6 | 1,32 | 710 | 71,0 | 0,66 | 4,0 | 1,6 | 1,9 | 1,4 | 29,4 |
|  | 1,80 | 950 | 76,0 | 0,73 | 5,0 | 1,4 | 2,0 | 0,9 |  |
| АIS112М6/4/2 | 1,40 | 910 | 74,0 | 0,78 | 4,5 | 1,5 | 1,9 | 1,4 | 30,4 |
|  | 1,50 | 1460 | 73,0 | 0,72 | 5,0 | 1,6 | 2,6 | 1,4 |  |
|  | 2,12 | 2880 | 75,0 | 0,82 | 5,0 | 1,4 | 2,3 | 1,4 |  |
| АIS112М8/4/2 | 0,90 | 710 | 63,0 | 0,65 | 4,0 | 1,2 | 1,9 | 1,2 | 30,9 |
|  | 1,50 | 1460 | 78,0 | 0,81 | 6,0 | 1,3 | 2,4 | 1,1 |  |
|  | 2,10 | 2880 | 77,0 | 0,94 | 6,0 | 1,2 | 2,3 | 0,8 |  |
| АIS112М8/6/4 | 0,71 | 700 | 57,0 | 0,52 | 3,4 | 1,8 | 2,2 | 1,7 | 29,4 |
|  | 1,20 | 940 | 68,0 | 0,61 | 4,5 | 1,7 | 2,0 | 1,4 |  |
|  | 3,00 | 1420 | 79,0 | 0,66 | 7,5 | 4,0 | 3,8 | 3,7 |  |
| АIS132S8/4 | 2,20 | 710 | 70,0 | 0,65 | 5,0 | 1,2 | 1,8 | 1,0 | 41,9 |
|  | 3,60 | 1420 | 77,0 | 0,88 | 6,0 | 1,2 | 1,6 | 1,0 |  |

5.3.1 Двигатели однофазные серии АIS

Двигатели выпускаются на номинальное напряжение 115, 220, 230 В, в тех же конструктивных исполнениях, что и трехфазные двигатели серии АIS и соответствуют им по размерам. Электрические параметры приведены в таблице 9. Размеры приведены в таблице 7 и на рис. 2а, 3а.

Таблица 9

| Тип | P, кВт | Напряже-ние, В | Синхронная частота вращения, об/мин | КПД, % | Cos ( | Сколь- жение, % | Мп\Мн | Мmax\Mн | Iп\ Iн | C, мкФ | U нс, В | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AISЕ63А2 | 0,12 | 220/230 | 3000/3600 | 62,0 | 0,92 | 5,5 | 0,5 | 2,5 | 3,2 | 6,3 | 450 | 3,8 |
| AISЕ63В2 | 0,18 | 220/230 | 3000/3600 | 65,0 | 0,95 | 5,5 | 0,45 | 2,1 | 2,8 | 8 | 450 | 4,1 |
| AISЕ63С2 | 0,25 | 220/230 | 3000/3600 | 62,0 | 0,95 | 6,0 | 0,55 | 2,0 | 3,0 | 12,5 | 450 | 4,4 |
| AISЕ71В2 | 0,37 | 220 | 3000/3600 | 68,0 | 0,84 | 5,0 | 0,52 | 2,6 | 4,0 | 20 | 450 | 6,4 |
|  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |
| AISЕ80А2 | 0,55 | 115 | 3000/3600 | 75,0 | 0,90 | 5,0 | 0,5 | 2,0 | 4,3 | 30 | 250 | 9,9 |
|  |  | 220/230 |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 450 |  |
| AISЕ80В2 | 0,75 | 115 | 3000/3600 | 71,0 | 0,84 | 7,0 | 0,55 | 1,9 | 4,0 | 50 | 250 | 10,6 |
|  |  | 220/230 |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 450 |  |
| AISЕ80С2 | 1,10 | 115 | 3000/3600 | 70,0 | 0,85 | 7,0 | 0,55 | 2,0 | 3,8 | 60 | 250 | 11,5 |
|  |  | 220/230 |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 450 |  |
| AISЕ90S2 | 1,50 | 115 | 3000/3600 | 76,0 | 0,95 | 7,0 | 0,45 | 1,9 | 4,0 | 80 | 250 | 16,2 |
|  |  | 220/230 |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 450 |  |
| AISЕ90L2 | 1,80 | 115 | 3000/3600 | 76,0 | 0,90 | 8,0 | 0,45 | 1,7 | 4,0 | 100 | 250 | 17,0 |
|  |  | 220/230 |  |  |  |  |  |  |  | 50/40 | 450 |  |
| AISЕ63А4 | 0,12 | 220/230 | 1500/1800 | 50,0 | 0,88 | 7,0 | 0,55 | 1,8 | 2,0 | 8 | 450 | 3,9 |
| AISЕ63В4 | 0,18 | 220/230 | 1500/1800 | 55,0 | 0,90 | 7,5 | 0,5 | 1,65 | 2,2 | 10 | 450 | 4,5 |
| AISЕ71В4 | 0,25 | 220 | 1500/1800 | 60,0 | 0,80 | 5,0 | 0,52 | 1,9 | 2,6 | 10 | 450 | 6,3 |
|  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| AISЕ80А4 | 0,37 | 115 | 1500/1800 | 64,0 | 0,90 | 9,5 | 0,6 | 2,0 | 3,0 | 25 | 250 | 9,,3 |
|  |  | 220/230 |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 450 |  |
| AISЕ80В4 | 0,55 | 115 | 1500/1800 | 69,0 | 0,90 | 10,5 | 0,6 | 1,8 | 3,0 | 30 | 250 | 10,6 |
|  |  | 220/230 |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 450 |  |
| AISЕ80С4 | 0,75 | 115 | 1500/1800 | 64,0 | 0,88 | 10,0 | 0,55 | 1,6 | 3,0 | 50 | 250 | 11,3 |
|  |  | 220/230 |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 450 |  |
| AISЕ90S4 | 1,10 | 115 | 1500/1800 | 71,0 | 0,9 | 10,0 | 0,45 | 1,8 | 3,0 | 60 | 250 | 15,2 |
|  |  | 220/230 |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 450 |  |
| AISЕ90L4 | 1,30 | 115 | 1500/1800 | 71,0 | 0,95 | 11,0 | 0,45 | 1,55 | 2,8 | 80 | 250 | 16,2 |
|  |  | 220/230 |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 450 |  |
| AISЕ100LB4К | 2,20 | 220 | 1500/1800 | 75,0 | 0,95 | 6,5 | 0,40 | 1,9 | 3,2 | 60 | 450 | 23,3 |

С – номинальная ёмкость рабочего конденсатора, мкФ;

Uнс – номинальное напряжение рабочего конденсатора, В;

В знаменателе дроби указана синхронная частота вращения двигателя и ёмкость конденсатора для двигателей частоты 60 Гц.

Мощность двигателя АISЕ90L2, S6-40% – 2,2 кВт; АISЕ90L4, S6-60% – 1,5 кВт;

  - Двигатели для мотор-редукторов

Двигатели АИР80РЗ, АИР100РЗ выпускаются в исполнениях: общего назначения, повышенной точности по установочно-присоединительным размерам, со встроенной температурной защитой, многоскоростные.

Двигатели изготавливаются со спец. валом и спец. фланцем (рис.6, 6а), размеры приведены в таблице 11.

Электрические параметры двигателей приведены в таблице 10.

Таблица 10

| Тип | Электрические параметры | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
|  | Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos  | Iп/Iн | Мп/Мн | Мmах/Мн |  |
| АИР80А2РЗ | 1,50 | 2880 | 82,0 | 0,85 | 6,5 | 2,2 | 2,6 | 12,7 |
| АИР80В2РЗ | 2,20 | 2860 | 83,0 | 0,87 | 6,4 | 2,1 | 2,6 | 15,4 |
| АИР80А4РЗ | 1,10 | 1420 | 76,5 | 0,77 | 5,0 | 2,2 | 2,4 | 12,2 |
| АИР80В4РЗ | 1,50 | 1410 | 78,5 | 0,80 | 5,3 | 2,2 | 2,4 | 14,2 |
| АИР80А6РЗ | 0,75 | 920 | 71,0 | 0,71 | 4,0 | 2,1 | 2,2 | 11,9 |
| АИР80В6РЗ | 1,10 | 920 | 75,0 | 0,71 | 4,5 | 2,2 | 2,3 | 15,6 |
| АИР100L2РЗК | 3,00 | 2820 | 83,0 | 0,84 | 7,0 | 2,4 | 2,5 | 24,2 |
| АИР100L4РЗК | 2,20 | 1420 | 80,5 | 0,80 | 6,0 | 2,2 | 2,4 | 22,6 |
| АИР100L6РЗК | 1,50 | 930 | 77,0 | 0,73 | 5,0 | 2,2 | 2,3 | 23,5 |
| АИР100LА8РЗК | 0,75 | 680 | 69,5 | 0,69 | 4,0 | 1,9 | 2,0 | 19,5 |
| АИР100 LВ8РЗК | 1,10 | 650 | 70,0 | 0,73 | 4,0 | 1,7 | 1,8 | 23,0 |
| АИР100SРЗ | 4,00 | 2850 | 87 | 0,88 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 28,0 |
| АИР100L2РЗ | 5,50 | 2850 | 88 | 0,89 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 35,5 |
| АИР100N2РЗ, S6-60% | 6,30 | 2840 | 82,0 | 0,86 | 7,0 | 2,0 | 2,8 | 35,5 |
| АИР100S4РЗ | 3,00 | 1410 | 82 | 0,83 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 26,3 |
| АИР100N4РЗ, S6-60% | 6,30 | 1410 | 82,0 | 0,73 | 6,0 | 2,6 | 2,8 | 32,6 |
| АИР100L4РЗ | 4,00 | 1410 | 85 | 0,84 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 32,1 |
| АИР100L6РЗ | 2,20 | 940 | 81 | 0,74 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 31,0 |
| АИР100L8РЗ | 1,50 | 690 | 76 | 0,76 | 4,0 | 1,9 | 2,1 | 26,0 |
| АИР100S4/2РЗ | 3,00 | 1420 | 82 | 0,84 | 5,5 | 2,1 | 2,4 | 27,7 |
|  | 3,75 | 2790 | 80 | 0,90 | 5,5 | 2,0 | 2,4 |  |
| АИР100L4/2РЗ | 4,00 | 1400 | 82 | 0,88 | 5,5 | 1,9 | 2,1 | 32,2 |
|  | 4,75 | 2820 | 82 | 0,91 | 6,0 | 2,2 | 2,4 |  |
| АИР100S6/4РЗ | 1,70 | 940 | 76 | 0,76 | 4,5 | 1,3 | 1,8 | 26,2 |
|  | 2,24 | 1400 | 80 | 0,86 | 5,5 | 1,3 | 1,9 |  |
| АИР100L6/4РЗ | 2,12 | 940 | 77 | 0,73 | 4,5 | 1,4 | 2,0 | 32,5 |
|  | 3,15 | 1420 | 80 | 0,86 | 5,5 | 1,5 | 2,1 |  |
| АИР100S8/6РЗ | 1,00 | 710 | 72 | 0,64 | 5,0 | 1,4 | 2,0 | 26,2 |
|  | 1,25 | 970 | 77 | 0,66 | 5,5 | 1,5 | 2,2 |  |
| АИР100L8/6РЗ | 1,32 | 710 | 71 | 0,66 | 4,0 | 1,6 | 1,9 | 32,0 |
|  | 1,60 | 960 | 76 | 0,73 | 5,0 | 1,4 | 2,0 |  |

Таблица 11

| Тип | Рис | Размеры, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | d1 | d7 | d20 | d22 | d24 | d25 | L1 | L7 | L8 | L30 | b1 | h1 | h5 | h37 |
| АИР80АРЗ | 6а | 14 | - | 165 | 12 | 200 | 130 | 28 | - | - | 290 | - | - | - | 124,5 |
| АИР80ВРЗ |  | 14 | - | 165 | 12 | 200 | 130 | 28 | - | - | 315 | - | - | - | 124,5 |
| АИР100РЗК | 6 | 16 | 15 | 165 | 11 | 200 | 130 | 34 | 31 | 1,4 | 374 | 4,0 | 4,0 | 17,5 | 146,5 |
| АИР100SРЗ | 6 | 18 | 16,8 | 165 | 11 | 200 | 130 | 42/34 | 39/31 | 1,4 | 392/374 | 5,0 | 5,0 | 20 | 146,5 |
| АИР100LРЗ | 6 | 18 | 16,8 | 165 | 11 | 200 | 130 | 42/34 | 39/31 | 1,4 | 423/415 | 5,0 | 5,0 | 20 | 146,5 |

  - Встраиваемые двигатели

Двигатели предназначены для встраивания в механизмы и представляют собой сердечник статора с обмоткой и залитый алюминием сердечник ротора без вала. Двигатели выпускаются в исполнениях:

 общего назначения (трёхфазные и однофазные);

 швейные;

 многоскоростные.

Габаритные и присоединительные размеры указаны в таблице 12 и на рис. 7.

По своим электрическим параметрам двигатели соответствуют аналогичным двигателям основного исполнения.

При заказе следует оговаривать длину выводных концов и комплектование балансировочными грузами.

Таблица 12

| Типоразмер двигателя | Размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
|  | Статор | Ротор |  |
|  | d30 | d30* | dmax | d36 | d37 | L1 | L2max | Lmax | d39* | d40 | L1 | L57 |  |
| АИРВ56А2; АИРВ3Е56А2 |  |  |  | 48,5 | 47±0,031 | 40 | 34 | 106 | 46,5±0,019 | 16,0+0,027 | 40 | 15,9 | 1,9 |
| АИРВЕ56А2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,84 |
| АИРВ56В2; АИРВ3Е56В2 |  |  |  |  |  | 47 |  | 113 |  |  | 47 |  | 2,2 |
| АИРВЕ56В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 |
| АИРВЕ56C2; АИРВ3Е56C2 | 89+0,125 +0,071 | 89+0,054 | 84 |  |  | 55 |  | 121 |  |  | 55 |  | 2,5 |
| АИРВ56А4; АИРВ3Е56А4 |  |  |  | 57,0 | 55,5±0,037 | 45 |  | 110 | 55,5±0,023 |  | 45 | 12,5 | 2,3 |
| АИРВЕ56А4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |
| АИРВ56В4; АИРВ3Е56В4 |  |  |  |  |  | 60 |  | 125 |  |  | 60 |  | 2,9 |
| АИРВЕ56В4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |
| АИРВ63А2 | 100+0,125 +0,071 | 100+0,054 | 95 |  | 55,3±0,037 | 50 |  | 116 | 54,7±0,023 | 20,0+0,033 | 50 | 16,6 | 3,7 |
| АИРВ63В2; АИРВ3Е63В2 |  |  |  |  |  | 67 |  | 133 |  |  | 67 |  | 4,5 |
| АИРВЕ63В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7 |
| АИРВ63А4; АИРВ63А4/2 |  |  |  | 63,0 | 61,5±0,037 | 56 |  | 121 | 61,0±0,023 |  | 56 | 11,2 |  |
| АИРВ63В4/2; АИРВ3Е63В4 |  |  |  |  |  | 72 |  | 137 |  |  | 72 |  | 4,2 |
| АИРВЕ63В4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 |
| АИРВ63А6 |  |  |  | 69,5 | 68,0±0,037 | 53 |  | 118 | 67,5±0,023 |  | 53 | 10,5 | 3,1 |
| АИРВ63В6 |  |  |  |  |  | 72 |  | 137 |  |  | 72 |  | 4,1 |
| АИРВ71А2; АИРВЕ71А2 | 116+0,133 +0,079 | 116+0,054 | 109 | 67,0 | 62,8±0,06 | 68 | 41 | 151 | 62,2±0,023 | 25,0+0,021 | 68 | 15,5 | 6,1 |
| АИРВ71А2Ш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |
| АИРВ71В2; АИРВЕ71В2 |  |  |  |  |  | 77 |  | 160 |  |  | 77 |  | 6,5 |
| АИРВ71В2Ш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,4 |
| АИРВЕ71С2 |  |  |  |  |  | 90 | 37 | 165 |  |  | 90 |  | 8,3 |
| АИРВ71С2Ш |  |  |  |  |  | 68 | 41 | 151 |  |  | 68 |  | 6,6 |
| АИРВ71А4; АИРВ71А4/2; АИРВЕ71А4; АИРВ71А4Ш |  |  |  | 74,0 | 70,0±0,06 | 62 |  | 145 | 69,5±0,023 |  | 62 | 14,0 | 5,3 |
| АИРВ71В4; АИРВ71В4/2; АИРВЕ71В4 |  |  |  |  |  | 78 |  | 161 |  |  | 78 |  | 6,3 |
| АИРВ71В4Ш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,2 |
| АИРВЕ71С4 |  |  |  |  |  | 90 | 37 | 165 |  |  | 90 |  | 8,0 |
| АИРВ71А6 |  |  |  | 80,0 | 78,0±0,06 | 65 | 38 | 142 | 77,5±0,023 |  | 65 | 8,5 | 5,3 |
| АИРВ71В6 |  |  |  |  |  | 90 |  | 167 |  |  | 90 |  | 6,9 |
| АИРВ71В8 |  |  |  |  |  |  | 30 | 151 |  |  |  |  | 6,2 |

(см. продолжение таблицы 12).

* – Размеры и параметры обеспечиваются потребителем. Размеры d30* относится к диаметру корпуса под посадку сердечника;

**– Ротор со шпоночным пазом (только АИРВ100) выполняется при указании в заказе.

Примечание

– По согласованию с потребителем допускается поставка сердечника статора, не обработанного по наружному диаметру.

Продолжение  таблицы 12

| Типоразмер двигателя | Размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
|  | Статор | Ротор |  |
|  | d30 | d30* | dmax | d36 | d37 | L1 | L2max | Lmax | d39* | d40 | L1 | L57 |  |
| АИРВ80А2; АИРВ3Е80А2 | 131+0,155 +0,092 | 131+0,063 | 124 | 76,0 | 72,8±0,06 | 78 | 45 | 169 | 72,2±0,023 | 30,0+0,021 | 78 | 20,0 | 8,4 |
| АИРВ80В2; АИРВ3Е80В2 |  |  |  |  |  | 102 |  | 193 |  |  | 102 |  | 10,5 |
| АИРВЕ80В2 |  |  |  |  |  |  |  | 188 |  |  |  |  |  |
| АИРВЕ80С2 |  |  |  |  |  | 122 | 37 | 197 |  |  | 122 | 18,0 | 12,7 |
| АИРВ80А4; АИРВ3Е80А4 |  |  |  | 90,0 | 86,0±0,07 | 78 | 44 | 167 | 85,5±0,027 |  | 78 | 10,0 | 7,9 |
| АИРВ80В4; АИРВ3Е80В4; АИРЕ80В4 |  |  |  |  |  | 98 |  | 187 |  |  | 98 |  | 9,6 |
| АИРВЕ80С4 |  |  |  |  |  | 122 | 37 | 197 |  |  | 122 |  | 12,7 |
| АИРВ80А6 |  |  |  | 92,0 | 89,0±0,07 | 78 | 40 | 159 | 88,5±0,027 |  | 78 | 11,0 | 7,8 |
| АИРВ80В6 |  |  |  |  |  | 115 |  | 196 |  |  | 115 |  | 12,4 |
| АИРВ80А8; АИРВ80А4/2 |  |  |  | 86,0 | 80,0±0,06 | 98 |  | 179 | 79,5±0,023 |  | 98 | 10,0 | 9,0 |
| АИРВ80В8; АИРВ80В4/2 |  |  |  |  |  | 115 |  | 196 |  |  | 115 |  | 10,1 |
| АИРВ90А2; АИРВС90А2 | 149 +0,163 +0,100 | 149+0,063 | 139 |  | 81,9+0,07 | 100 | 49 | 199 | 81,3+0,027 | 35,0+0,025 | 100 | 23,0 | 14,0 |
| АИРВ90А4; АИРВС90А4 |  |  |  | 100,0 | 96,0+0,07 | 96 |  | 195 | 95,5+0,027 |  | 96 | 13,5 | 12,3 |
| АИРВ90А6; АИРВС90А6; АИРВ90А8/4 |  |  |  | 104,0 | 100,0+0,07 | 110 | 42 |  | 99,5+0,027 |  | 110 | 10,0 | 13,4 |
| АИРВ90А8; АИРВС90А8 |  |  |  | 108,0 | 104,1+0,07 | 100 |  | 185 | 103,6+0,027 |  | 100 |  | 11,8 |
| АИРВ90В8; АИРВС90В8 |  |  |  |  |  | 130 | 40 | 209 |  |  | 130 |  | 15,1 |
| АИРВ90А4/2; АИРВ90А6/4 |  |  |  | 100,0 | 96,0+0,07 | 120 | 42 | 205 | 95,5+0,027 |  | 120 | 13,5 | 13,8 |
| АИРВ100А2; АИРВС100А2 | 168 +0,171 +0,108 | 168+0,1 | 158 | 93,0 | 89,0+0,07 | 105 | 51 | 208 | 88,2+0,027 | 36,5+0,025 | 105 | 24,0 | 19,0 |
| АИРВ100В2; АИРВС100В2 |  |  |  |  |  | 136 |  | 239 |  |  | 136 |  | 23,7 |
| АИРВ100А4; АИРВС100А4 |  |  |  | 108,0 | 104,0+0,07 | 98 |  | 201 | 103,5+0,027 |  | 98 | 14,0 | 17,1 |
| АИРВ100А6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,5 |
| АИРВ100А6/4/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,7 |
| АИРВ100А8/6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,6 |
| АИРВ100А8/4 |  |  |  | 117,0 | 113,0+0,07 |  |  |  | 112,5+0,027 |  |  |  | 15,4 |
| АИРВ100А8/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,1 |
| АИРВ100В4; АИРВС100В4 |  |  |  | 108,0 | 104,0+0,07 | 127 |  | 230 | 103,5+0,027 |  | 127 |  | 21,4 |
| АИРВ100В6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,5 |
| АИРВ100В6/4/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,8 |
| АИРВ100В8/6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,7 |
| АИРВ100В6;АИРВ100В8/4; АИРВ100В8/6 |  |  |  | 117,0 | 113,0+0,07 | 120 |  | 223 | 112,5+0,027 |  | 120 |  | 19,4 |
| АИРВ100В8; АИРВС100В8 |  |  |  |  |  | 100 |  | 203 |  |  | 100 | 12,0 | 18,3 |
| АИРВ100А4/2 |  |  |  | 104,0 | 100,0+0,07 | 104 |  | 207 | 99,5+0,027 |  | 104 | 14,0 | 17,8 |
| АИРВ100А8/4/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,4 |
| АИРВ100В4/2 |  |  |  |  |  | 135 |  | 238 |  |  | 135 |  | 22,4 |
| АИРВ100В8/4/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,0 |
| АИРВ112А2 | 191+0,194 +0,122 | 191+0,115 | 175 | 112,0 | 108,0+0,07 | 125 | 57 | 240 | 107,0+0,027 | 46,0+0,025 | 125 | 25,5 | 27,6 |
| АИРВ112А4; АИРВ112А8/4 |  |  |  | 125,0 | 120,0+0,07 |  |  |  | 119,4+0,027 |  |  | 28,0 | 25,8 |
| АИРВ112А6 |  |  | 179 | 138,0 | 132,0+0,08 | 100 |  | 215 | 131,4+0,031 |  | 100 | 14,5 | 20,5 |
| АИРВ112В6 |  |  |  |  |  | 125 |  | 240 |  |  | 125 |  | 25,1 |
| АИРВ112А8 |  |  |  |  |  | 100 |  | 215 |  |  | 100 |  | 19,6 |
| АИРВ112В8 |  |  |  |  |  | 130 | 52 | 235 |  |  | 130 |  | 26,3 |
| АИРВ132В2 | 225+0,202 +0,130 | 225+0,115 | 215 | 133,0 | 127,0+0,08 |  | 60 | 251 | 126,0+0,031 | 54,0+0,030 |  | 45,5 | 38,5 |
| АИРВ132А4 |  |  |  | 146,0 | 140,0+0,08 | 115 | 56 | 228 | 139,3+0,031 |  | 115 | 36,0 | 33,4 |
| АИРВ132В4 |  |  |  |  |  | 160 |  | 273 |  |  | 160 | 34,0 | 45,1 |
| АИРВ132А6 |  |  |  | 160,0 | 154,0+0,08 | 115 |  | 228 | 153,3+0,031 |  | 115 | 36,0 | 30,4 |
| АИРВ132В6 |  |  |  |  |  | 160 |  | 273 |  |  | 160 | 34,0 | 43,6 |
| АИРВ132А8 |  |  |  | 165,0 | 158,0+0,08 | 115 |  | 228 | 157,3+0,031 |  | 115 | 36,0 | 32,7 |
| АИРВ132В8 |  |  |  |  |  | 160 |  | 273 |  |  | 160 | 34,0 | 40,0 |

5.5.1 Двигатели встраиваемые хладономаслостойкие

Двигатели изготавливаются по ТУ 16.525701-86.

Двигатели предназначены для привода компрессоров и масляных насосов и состоят из статора и ротора без вала.

Размеры двигателей приведены на рис. 8 и в таблице 13.

Электрические параметры приведены в таблице 14.

Таблица 13

| Тип | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | d36 | d37 | L51 | L52 | L54 | L59 | L60 |
| АИРВ112А2БФ | 108 | 108 | 80 | 80 | 57 | 191 | 135 |
| АИРВ112В2БФ | 108 | 108 | 125 | 125 | 57 | 236 | 180 |
| АИРВ112А4БФ | 120 | 120 | 80 | 80 | 54 | 187 | 119 |
|  |  |  | 90 | 90 |  | 197 | 129 |
| АИРВ112В4БФ | 120 | 120 | 125 | 125 | 54 | 232 | 164 |
| АИРВ112А6БФ | 132 | 132 | 90 | 90 | 54 | 197 | 125 |
| АИРВ112В6БФ |  |  | 125 | 125 |  | 232 | 160 |

Таблица 14

| Тип | Электрические параметры | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
|  | Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos  | Iп/Iн | Мп/Мн | Мmax/Мн | Мmin/Мн |  |
| АИРВ112А2БФ | 2,2 | 2890 | 87,0 | 0,81 | 8,5 | 3,6 | 4,0 | 3,2 | 17,8 |
|  | 3,0 | 2885 | 86,0 | 0,77 | 8,0 | 3,6 | 3,7 | 3,5 | 17,8 |
|  | 4,0 | 2865 | 85,0 | 0,78 | 7,0 | 3,1 | 3,3 | 3,0 | 17,8 |
| АИРВ112В2БФ | 5,5 | 2870 | 86,0 | 0,83 | 7,5 | 2,9 | 3,2 | 2,7 | 25,8 |
| АИРВ112А4БФ | 1,5 | 1450 | 82,0 | 0,61 | 7,0 | 3,8 | 4,5 | 3,6 | 17,0 |
|  | 3,0 | 1415 | 83,0 | 0,72 | 5,5 | 3,1 | 3,2 | 3,0 | 19,4 |
| АИРВ112В4БФ | 4,0 | 1420 | 84,0 | 0,77 | 6,5 | 3,0 | 3,2 | 2,9 | 25,1 |
| АИРВ112А6БФ | 2,2 | 960 | 79,0 | 0,71 | 5,5 | 2,4 | 2,9 | 2,2 | 18,9 |
| АИРВ112В6БФ | 4,0 | 950 | 81,5 | 0,78 | 5,5 | 2,1 | 2,6 | 2,0 | 24,6 |

5.5.2 Двигатели для компрессоров АВ2К (встраиваемые)

Двигатели предназначены для привода компрессоров и масляных насосов. Электрические параметры указаны в таблице 15. Основные габаритно-установочные размеры приведены в таблице 15а и на рисунке 7 (без шпоночного паза).

Таблица 15

| Тип | Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos  | Iп/Iн | Мп/Мн | Мmax/Мн | Мmin/Мн | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АВ2К 0,75-2Ф | 0,75 | 2850 | 83 | 0,85 | 7,0 | 2,3 | 2,0 | 2,7 | 17,8 |
| АВ2К 1,5-2Ф | 1,50 | 2800 | 83 | 0,86 | 7,0 | 2,4 | 2,0 | 2,6 | 17,8 |
| АВ2К 2,2-2Ф | 2,20 | 2800 | 83 | 0,85 | 7,0 | 2,4 | 2,0 | 2,6 | 17,8 |
| АВ2К 4-2Ф | 4,00 | 2850 | 86 | 0,84 | 7,6 | 2,3 | 2,0 | 2,6 | 21,3 |
| АВ2К 7,5-2Ф | 7,50 | 2860 | 87 | 0,89 | 7,4 | 2,4 | 2,0 | 2,5 | 24,2 |

Таблица 15а

| Тип | Размеры, мм | Длина выводных проводников, мм |
| --- | --- | --- |
|  | d max | d 30 | d 40 | L max | L 1 | L 2max | L 57 |  |
| АВ2К 0,75-2Ф | 154 | 168+0,148 +0,108 | 25+0,021 | 149 | 53+1 | 46 | 24,5 | 200 |
| АВ2К 1,5-2Ф |  |  |  | 159 | 63+1 |  |  |  |
| АВ2К 2,2-2Ф |  |  |  | 169 | 73+1 |  |  | 250 |
| АВ2К 4-2Ф | 172 | 191+0,168 +0,122 | 32+0,025 | 189 | 84+1 | 50 | 14,0 | 250; 500 |
| АВ2К 7,5-2Ф | 205 | 225+0,176 +0,130 | 36+0,025 | 213 | 104+1 | 52 | 10,0 | 250 |

  - Двигатели  взрывозащищенные  4ВР,  4ВС

Двигатели взрывозащищенные 4ВР, 4ВС изготавливаются с исполнением по взрывозащите 1ExdellBT4. Окружающая среда – взрывоопасная с содержанием взрывоопасной пыли, газов или паров, категорий IIА или IIВ, температурой воспламенения Т4 по ГОСТ12.1.011 и ПУЭ гл.VII-3.

Двигатели 4ВР изготавливаются габаритов 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132 мм (установочные размеры по РС3031), двигатели 4ВС – габаритов  71, 80, 90, 100, 112, 132, 160 мм (установочные размеры по нормам CENELEC).

Электрические параметры двигателей 4ВР соответствуют электрическим параметрам двигателей АИР (см. таблицу 2) соответствующих габаритов.

Электрические параметры двигателей 4ВС соответствуют электрическим параметрам двигателей АIS (см. таблицу 8) соответствующих габаритов.

Размеры двигателей приведены на рис. 9 и в таблице 16.

Таблица 16

| Размеры, мм | 4ВР63 | 4ВР71 | 4ВР80А(В) | 4ВР90L | 4ВР100S(L) | 4ВР112 | 4ВР132S(М) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 |
| L10 | 80 | 90 | 100 | 125 | 112 (140) | 140 | 140 (178) |
| L17 | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| L20 | IM2081; IM3081 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
| L21 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | 19 |
| L30 | 237 | 272,5 | 296,5 (320,5) | 337 | 360 (391) | 433 | 463 (501) |
| L31 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 89 |
| L33 | 263,0 | 316,5 | 350,0 (374,0) | 390,0 | 424,0 (455,0) | 516,0 | 546,0 (584,0) |
| L39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| b10 | 100 | 112 | 125 | 140 | 160 | 190 | 216 |
| b16 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 |
| b30 | 135 | 160 | 180 | 200 | 226 | 250 | 287 |
| h | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 |
| h1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| h5 | 16,0 | 21,5 | 24,5 | 27,0 | 31,0 | 35,0 | 41,0 |
| h10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| h31 | 161 | 188 | 204,5 | 230,0 | 246,5 | 270 | 309 |
| d1 | 14 | 19 | 22 | 24 | 28 | 32 | 38 |
| d20 | IM2081; IM3081 | 130 | 165 | 165 | 215 | 215 | 265 | 300 |
| d22 | IM2081; IM3081 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 19 |
| d24 | IM2081; IM3081 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 |
| d25 | IM2081; IM3081 | 110 | 130 | 130 | 180 | 180 | 230 | 250 |
| Масса, кг* | 9,9 | 15,6 | 21,2 | 24,0 | 32,6 | 52,4 | 87,2 |

Примечание

* – масса указана для четырехполюсных двигателей большей длины

  - Двигатели  для  привода  центробежных  моноблочных  насосов

Двигатели изготавливаются по

ТУ РБ-05755950-420-93.

Двигатели серии Ж имеют один удлиненный конец вала специальной конструкции, допускающий воздействие радиальной и осевой нагрузок согласно таблице 17, а также усиленный передний подшипниковый узел.

По остальным деталям и узлам двигатели унифицированы с основным исполнением.

Размеры двигателей приведены на рис.10 (а,б, в) и таблице 18.

Электрические параметры приведены в таблице 19.

Размеры   унифицированы с двигателями основного исполнения и приведены на рис.2б, 3б  и в таблице 1. Электрические параметры  приведены в таблице 2. Отличительная особенность - пониженное осевое перемещение ротора до 0,35 мм, обеспеченное дополнительной установкой стопорного кольца.

Таблица 17

| Тип | Число полюсов | Вид нагрузки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Радиальная, Н | Осевая, Н |
| АИР100Ж | 2 | 216 | 441 |
| АИР100Ж | 4 | 245 | 441 |

Таблица 18

| Тип | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | L10 | L30 |
| АИР100SЖ | 112 | 471 |
| АИР100LЖ | 140 | 502 |

Таблица 19

| Тип | Электрические параметры | Масса, кг | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos  | Iп/Iн | Мп/Мн | Мmax/Мн | Мmin/Мн |  |  |
| АИР100S2Ж(Ж2) | 4,0 | 2850 | 87 | 0,88 | 7,5 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 27,2 | 8а, 8б |
| АИР100L2Ж (Ж1,Ж2) | 5,5 | 2850 | 88 | 0,88 | 7,5 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 32,7 (32,8) |  |
| АИР100S4Ж(Ж2) | 3,0 | 1410 | 82 | 0,82 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 24,2 |  |
| АИР100L4Ж (Ж2) | 4,0 | 1410 | 85 | 0,84 | 7,0 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 30,2 |  |
| АИРБ71В4Ж1 | 0,37 | 1380 | 70 | 0,73 | 5,0 | 2,3 | 2,4 | 1,6 | 10,0 | 8в |

- Двигатели  узкоспециализированных исполнений

6.1.  Двигатели для работы в зонах с повышенной радиацией

Двигатели АИР100АЗ изготавливаются по

ТУ 16-89 ИАКФ.525.000.018ТУ и предназначены для привода оборудования, расположенного в «чистых» помещениях и грязных боксах АЭС для работы от сети 50 и 60 Гц. Двигатели выпускаются в монтажном исполнении IМ1081, IМ2081, IМ3041, IМ2181, IМ3641. Размеры двигателей приведены на рис. 2б, 3б и таблице 1. Электрические параметры приведены в таблице 20.

Двигатели 4АС80А5, 4АС100А5 изготавливаются по ТУ 16-510.610-76 и предназначены для работы в приводах арматуры, расположенной под защитной оболочкой реакторного отделения атомной станции. Размеры двигателей приведены на рис. 11 и таблице 21, электрические параметры - в таблице 22.

Таблица 20

| Тип | Электрические параметры | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
|  | Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos  | Iп/Iн | Мп/Мн | Mmax/Мн | Mmin/Мн |  |
| АИР100S2АЗ | 4.0 | 2850 | 87.0 | 0.88 | 7.5 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 27.2 |
| AИP100L2A3 | 5.5 | 2850 | 88.0 | 0.89 | 7.5 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 32.7 |
| АИР100S4АЗ | 3.0 | 1410 | 82.0 | 0.83 | 7.0 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 24.2 |
| АИР100L4АЗ | 4.0 | 1410 | 85.0 | 0.84 | 6.0 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 30.2 |
| АИР100L6АЗ | 2.2 | 940 | 81.0 | 0.74 | 6.0 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 28.2 |
| AИP100L8A3 | 1.5 | 660 | 76.0 | 0.76 | 3.7 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 25.2 |
| АИРС100S2АЗ | 4.8 | 2800 | 82.0 | 0.86 | 7.5 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 27.2 |
| АИРС100L2АЗ | 6.3 | 2800 | 82.0 | 0.86 | 7.5 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 32.7 |
| АИРС100S4АЗ | 3.2 | 1310 | 77.0 | 0.80 | 6.0 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 24.2 |
| АИРС100L4АЗ | 4.25 | 1310 | 83.0 | 0.78 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 30.2 |
| АИРС100L6АЗ | 2.6 | 940 | 76.0 | 0.76 | 6.0 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 28.2 |
| АИРС100L8АЗ | 1.6 | 680 | 69.5 | 0.64 | 5.5 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | 25.2 |

Таблица 21

| Тип | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | d1 | d20 | d22 | d24 | d25 | L1 | L20 | L21 | L30 | L34 | L35 | h1 | h5 | h37 | b1 |
| 4АС80А5 | 22 | 165 | 12 | 200 | 130 | 50 | 3,5 | 10 | 310 | 100 | 110 | 6 | 24,5 | 148 | 6 |
| 4АС100S4A5 | 28 | 215 | 15 | 250 | 180 | 60 | 4,0 | 14 | 340 | 99 | 134 | 7 | 31,0 | 174 | 8 |
| 4АС100L4A5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 370 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 22

| Тип | Электрические параметры |
| --- | --- |
|  | Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos  | Мп, Нм | Мmах, Нм | Масса, кг |
| 4АС80А4A5 | 1.3 | 1380 | 62 | 0.70 | 20.5 | 20.5 | 24.0 |
| 4АС80В4A5 | 1.7 | 1400 | 64 | 0.65 | 30.0 | 30.0 | 25.5 |
| 4АС100S4A5 | 3.20 | 1410 | 75 | 0.76 | 49.0 | 49.0 | 39.5 |
| 4АС100L4A5 | 4.25 | 1410 | 77 | 0.76 | 76.5 | 76.5 | 45.0 |

6.2. Двигатели для привода швейных машин

Двигатели изготавливаются по

ТУ РБ 05755950-458-94. Двигатели АИР71Ш предназначены для привода промышленных швейных машин при работе от сети частоты 50 Гц.

Температура наружной поверхности корпуса двигателя не превышает 45 °С при температуре окружающей среды 25 °С.

Основные электрические параметры приведены в таблице 23.

Размеры двигателей приведены на рис. 12.

Таблица 23

| Тип | Электрические параметры |  |
| --- | --- | --- |
|  | Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos  | Iп/Iн | Мп/Мн | Mmax/Мн | Mmin/Мн | Масса, кг |
| АИР71С2Ш | 0.37 | 2880 | 78 | 0.77 | 8.5 | 3.3 | 3.7 | 2.0 | 9.4 |
| АИР71А2Ш | 0.55 | 2880 | 81 | 0.78 | 8.5 | 2.8 | 3.6 | 2.0 | 9.4 |
| АИР71В2Ш | 0.75 | 2860 | 78 | 0.86 | 7.5 | 2.5 | 2.8 | 1.6 | 9.9 |
| АИР71А4Ш | 0.25 | 1420 | 72 | 0.69 | 6.0 | 3.3 | 3.3 | 1.6 | 8.8 |
| АИР71В4Ш | 0.37 | 1420 | 73 | 0.70 | 6.0 | 3.2 | 3.3 | 1.6 | 10.1 |

  - Двигатели для центробежных вентиляторов

Двигатели для центробежных вентиляторов АИРУ 71А6 ( 0,25 кВт ) предназначены для работы от однофазной сети. Монтируются в трубе на растяжках. Имеют специальный токоввод через штуцера без коробки выводов.

Имеют пониженный уровень шума.

Основные электрические параметры приведены в таблице 24.

Размеры двигателей приведены на рис. 13.

Таблица 24

| Тип | Электрические параметры |  |
| --- | --- | --- |
|  | Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos  | Iп/Iн | Мп/Мн | Mmax/Мн | Mmin/Мн | Масса, кг |
| АИРУ71А6 | 0.25 | 880 | 56 | 0.91 | 2.3 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 8,6 |

- Условия эксплуатации

7.1. Климатические исполнения и категории размещения

Двигатели имеют следующие исполнения для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным (У), тропическим (Т), умеренным и холодным(УХЛ) в условиях, определяемых категориями размещения:

1 – на открытом воздухе при воздействие прямого солнечного излучения и атмосферных факторов;

2 – под навесом при отсутствии воздействия прямого солнечного излучения и атмосферных факторов;

3 – в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий;

4 – в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями

5 – в помещениях с повышенной влажностью;

Значения климатических факторов – температуры и влажности воздуха приведены в таблице 25;

Таблица 25

| Климатическое исполнение | Категория размещения | Рабочая температура | Максимальное значение относительной влажности, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | верхнее значение | нижнее значение |  |
| У | 2 | +40 ОС | -45 ОС | 100% при +25 ОС |
| У | 3 | +40 ОС | -45 ОС | 98% при +28 ОС |
| У | 5 | +38 ОС | -5 ОС | 100% при +28 ОС |
| Т | 2 | +50 ОС | -10 ОС | 100% при +35 ОС |
| Т | 3 | +50 ОС | -10 ОС | 98% при +35 ОС |
| УХЛ | 2 | +40 ОС | -60 ОС | 100% при +25 ОС |
| УХЛ | 4 | +35 ОС | +1 ОС | 80% при +25 ОС |

7.2. Режимы работы

Согласно ГОСТ 183-74 устанавливаются следующие режимы работы двигателей:

S1 –  продолжительный режим работы. Работа двигателя с постоянной нагрузкой достаточно продолжительное время для достижения установившегося режима;

S2 – кратковременный режим работы. Работа двигателя с постоянной нагрузкой в течении времени недостаточного для достижения установившегося режима, после чего следует остановка двигателя на время, достаточное для охлаждения машины до температуры, не более чем на 2 ОС превышающий температуру окружающей среды;

S3 – повторно кратковременный режим работы. Последовательность одинаковых циклов работы, двигателя при которой каждый цикл состоит из периода работы с постоянной нагрузкой и выключенного состояния. Тепловой режим двигателя в периоде работы с постоянной нагрузкой не достает установившегося значения, а в периоде включенного состояния двигатель не охлаждается до температуры окружающей среды;

S4 – повторно-кратковременный режим работы с частыми пусками. Режим работы аналогичен режиму S3, только при этом количество пусков двигателя в час может достигать 240;

S5 – повторно-кратковременный режим работы с частыми пусками и электрическим торможением. Режим работы аналогичен режиму S4, только при этом для ускорения остановки двигателя используется электрическое торможение;

S6 – перемежающиеся режим работы. Последовательность одинаковых циклов работы двигателя, при которой каждый цикл состоит из периода работы с постоянной нагрузкой и периода холостого хода. Тепловой режим двигателя в периоде работы с постоянной нагрузкой не достигает установившегося значения;

S7 – перемежающейся режим работы с частыми пусками и электрическим торможением. Режим работы аналогичен S6, только при этом для ускорения остановки двигателя используется электрическое торможение и количество пусков двигателя в час может достигать 240;

S8 – перемежающейся режим работы с двумя или более частотными вращения. Режим работы аналогичен S7, при этом двигатель будет работать на нескольких частотных вращения.

- Двигатели  бытовые  однофазные

8.1 Электродвигатели однофазные асинхронные типа ДАК

Электродвигатели являются комплектующими для изделий бытового и промышленного назначения (электросоковыжималки, стиральные машины, электроинструмент и т.п.). Электродвигатели изготавливаются по ТУ16-05755950-083-93. электродвигатели имеют следующие условные обозначения:

 ДАК – электродвигатель асинхронный конденсаторный;

 86, 101 – размер корпуса электродвигателя, мм;

 25, 40, 60, 90, 120, 180 – номинальная мощность, Вт;

 1,5; 3 – синхронная частота вращения, тыс. об/мин.

Исполнение электродвигателей по способу монтажа по ГОСТ 2479:

 IМ3681 – любое направление вала с одним цилиндрическим концом;

 IМ3682 – любое направление вала с двумя цилиндрическими концами;

 УХЛ4 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 и ГОСТ15543.1.

Для электродвигателей ДАК86-40-3, ДАК86-60-3, ДАК86-90-3 возможны исполнения по способу монтажа:

 IМ8221 – вертикальный вал с одним цилиндрическим концом, выходной конец вала направлен вверх.

 IМ9209 – горизонтальный вал с прочими исполнениями концов вала. Номинальный режим работы – продолжительный (S1).

Класс нагревостойкости изоляции электродвигателей – В по ГОСТ8865. Степень защиты электродвигателей – IР10 по ГОСТ17494.

Способ охлаждения электродвигателей – IС01 по ГОСТ20459.

электродвигатели изготавливаются с подшипниками скольжения.

По согласованию с заказчиком электродвигатели могут изготавливаться со следующими изменениями:

 одним или двумя выходными концами вала;

 измененными размерами и конструктивными элементами выходных концов вала;

 разным количеством присоединительных отверстий на щитах (2, 4, 6, 8);

 измененными длинами выводных проводов.

В каждом конкретном случае применения электродвигателя должен рассматриваться вопрос о необходимости вентилятора для охлаждения.

электродвигатели работают с конденсаторами, которые могут входить в комплект поставки (схемы включения приведены на рис. 15).

Электромеханические параметры электродвигателей для номинального напряжения 220 В и частоты 50 Гц приведены в таблице 27.

Размеры электродвигателей приведены на рис. 14 и в таблице 26.

Таблица 26

| Габарит | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | b30 | d1 | d2 | d20 | d22 | d25 | L1 | L2 | L38 |
| ДАК 86-25-1,5 | 86 | 7; 10 | 7; 10 | 75 | М5 | 60 | 15; 30 | 22 | 100,5 |
| ДАК 86-40-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДАК 86-60-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДАК 86-90-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДАК 101-120-1,5 | 101 | 10; 12 | 10; 12 | 85 | М6 | 70 | 30; 60 | 23 | 118,0 |
| ДАК 101-120-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,0 |
| ДАК 101-180-1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,0 |
| ДАК 101-180-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,0 |

Таблица 27

| Типоразмер двигателя | Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos  | Iн, А | Iп/Iн | Мmax/Мн | Мп/Мн | Ср, мкФ/В | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДАК 86-25-1,5 | 0,025 | 1300 | 35 | 0,95 | 0,40 | 2,0 | 1,90 | 1,00 | 2/500 | 2,30 |
| ДАК 86-40-3 | 0,04 | 2700 | 45 | 0,95 | 0,40 | 3,5 | 2,00 | 1,00 | 4/400 | 2,50 |
| ДАК 86-60-3 | 0,06 | 2700 | 45 | 0,96 | 0,65 | 3,5 | 1,75 | 1,00 | 4/500 | 2,35 |
| ДАК 86-90-3 | 0,09 | 2700 | 52 | 0,90 | 0,90 | 3,0 | 1,60 | 0,70 | 4/500 | 2,35 |
| ДАК 101-120-1,5 | 0,12 | 1380 | 52 | 0,85 | 1,15 | 2,8 | 1,70 | 0,55 | 6/500 | 3,85 |
| ДАК 101-120-3 | 0,12 | 2700 | 52 | 0,80 | 1,40 | 2,6 | 1,75 | 0,70 | 15/250 | 3,10 |
| ДАК 101-180-1,5 | 0,18 | 1370 | 55 | 0,87 | 1,70 | 2,7 | 1,75 | 0,65 | 8/500 | 4,80 |
| ДАК 101-180-3 | 0,18 | 2700 | 55 | 0,88 | 1,70 | 3,0 | 1,75 | 0,70 | 22/250 | 3,55 |

- ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИЕ  СИГНАЛЬНЫЕ

Приборы электроакустические сигнальные ТУ 16-425.047-85 предназначены для подачи различных звуковых и световых (приборы с лампой) сигналов в системах тревожной сигнализации. Вид климатического исполнения УХЛ5 и О1 ПО ГОСТ 15150.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРОВ

Таблица 28

| Наименование прибора | Тип | Номинальное напряжение, В | Потребляемая мощность, Вт | Сила звука, дБА, не менее | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Звонок на обрыв постоянного тока с фильтром | ЗВОФ24-70В1 | 24 | 5 | 86 | 2,2 |
| Звонок переменного тока | ЗВП 24* | 24 | 7,1 |  |  |
|  | ЗВП 127* | 127 | 8 |  |  |
|  | ЗВП 220 | 220 | 6,2 |  |  |
| Колокол постоянного тока с фильтром | КЛФ24 | 24 | 5 | 92 | 2,7 |
|  | КЛФ220 | 220 | 13,8 |  |  |
| Колокол переменного тока | КЛП127* | 127 | 7,3 |  | 2,8 |
|  | КЛП220 | 220 | 6,4 |  |  |
| Ревун постоянного тока с фильтром | РВФ24-64А1 | 24 | 8 |  | 1,9 |
|  | РВФ220 | 220 | 11,5 |  |  |
|  | РВП24 | 24 | 4,2 |  |  |
| Ревун переменного тока | РВП127* | 127 | 6,2 |  |  |
|  | РВП220 | 220 | 4,5 |  |  |
| Ревун постоянного тока на кольце с фильтром | РВ - I - 24Г | 24 | 8 | 76 | 0,8 |
|  | РВ - I - 220 | 220 | 11,5 |  | 0,7 |
| Звонок - ревун постоянного тока с фильтром | ЗВРФ24Г | 24 | 5,0 / 8,0 | 92 | 3,6 |
|  | ЗВРФ220 | 220 | 11,0/10,5 |  | 3,5 |
| Звонок - ревун переменного тока | ЗВРП220 | 220 | 7,5 / 5,0 |  | 3,6 |
| Звонок постоянного тока с лампой и фильтром | ЗВЛФ24-70БГ | 24 | 10 |  | 3,3 |
|  | ЗВЛФ220 | 220 | 22 |  | 3,5 |
| Звонок переменного тока с лампой | ЗВЛП127* | 127 | 16 |  | 3,3 |
|  | ЗВЛП220 | 220 | 22 |  | 3,6 |
| Колокол - ревун постоянного тока с фильтром | КЛРФ24Г | 24 | 5,0/8,0 |  | 4,2 |
|  | КЛРФ220/ 2 | 220 | 14,0 /12,0 |  | 4,2 |
| Колокол - ревун переменного тока | КЛРП220 | 220 | 6,5 / 4,5 |  | 4,2 |

Примечания

1 Значение потребляемой мощности приборов является справочным и может изменяться в зависимости от применяемого обмоточного провода.

2 Приборы, отмеченные знаком “ * ”, в новых разработках не применять.

3 Эксплуатация потребителями приборов постоянного тока на 127 и 220 В допускается только в схемах или через устройства, обеспечивающие снижение уровня радиопомех до норм, определенных требованиями нормативно-технической документации.

4 Возможно изготовление электроакустических сигнальных приборов на другие стандартные напряжения с частотой 50 или 60 Гц.

10. ТОВАРЫ НАРОДНОГО  ПОТРЕБЛЕНИЯ

Нашим предприятием выпускаются следующие товары народного потребления:

 Электросоковыжималка СВСП-301 «Журавiнка» – предназначена для получения сока из свежих твердых фруктов и овощей. В модифицированном варианте модель 301М имеет две емкости для сбора сока и жома, автоматический возврат выбрасывателя, устройство для хранения шнура.

 Насадка для шинкования и перетирания НШП-1 к электросоковыжималкам СВСП-301,СВСП-301М «Журавiнка» предназначена для шинкования и резки овощей и фруктов (мелкого, крупного и ломтиками) или их перетирания.

 Электросоковыжималка СВСП-102 «Журавiнка» (повышенной комфортности) – предназначена для получения сока из свежих твердых фруктов, овощей и ягод, а также их шинкования или перетирания. В состав электросоковыжималки входит насадка для шинкования и перетирания, две емкости для сбора сока и жома, устройство для хранения шнура, автоматический возврат выбрасывателя.

 Электромясорубка ЭМШ 25/200 «Журавушка»  – предназначена для измельчения мяса,  рыбы, грибов и других аналогичных продуктов. Номинальная потребляемая мощность - не более 200 Вт.  Производительность при приготовлении фарша 25 кг/ч (0,4 кг/мин).

 Настольный станок – комплект «Умелые руки» типа К-1 используется для работы на дому. С его помощью можно выполнять следующие виды обработки материалов:

 разрезание на полосы фанеры, доски и др. материалов толщиной до 6 мм;

 прорезание пазов различной глубины;

 заточку различных инструментов;

 полирование металлических изделий;

 точение деталей из дерева.

 Звонок электрический типа МВ «Мелaдычны-2» – предназначен для подачи мелодичного звукового сигнала в закрытых жилых, общественных и служебных помещениях.

 Санки и мини-лыжи – предназначены для использования в качестве зимнего спортивного инвентаря для детей старше 4 лет.

 Электронасосы бытовые:

 ВКБ 0,8/16-У2 – вихревой консольный бытовой;

 ЦКБ 1,4/12-У2 – центробежный консольный бытовой;

 БВ 0,12-40-У5 «Дачный» – бытовой вибрационный.

Консольные насосы предназначены для подачи воды, из искусственных и естественных водоемов, скважин в бытовых условиях  и  на  приусадебных  участках.  Температура  перекачиваемой воды – не более 35 °С. Электронасосы моноблочного типа, состоят из двигателя и рабочего органа, со встроенными температурной защитой, сетевым шнуром питания на 220 В и двухштепсельной вилкой с заземляющим контактом. Электронасосы комплектуются двумя штуцерами для присоединения подводящего и отводящего шлангов.

Электронасос бытовой вибрационный БВ 0,12-40-У5 «Дачный» – предназначен для подачи воды в бытовых условиях из колодцев, открытых водоемов и резервуаров, а также скважин внутренним диаметром 100 мм и более в коттеджи, дома индивидуальной застройки, на приусадебные участки и участки садоводов-любителей. Электронасос относится к погружным насосам для подачи воды на высоту до 60 м. Всасывающее отверстие расположено в верхней части электронасоса. Температура перекачиваемой воды – не более 35 °С.

Основные характеристики электронасосов	ВКБ 0,8/16,	ЦКБ 1,4/12,	БВ 0,12-40

Номинальная потребляемая мощность, кВт  не более	0,45	0,5	0,19.

Номинальная объемная подача, м3/ч	0,80	1,4	0,43.

Напор при номинальной подаче, м 	16,0	12	40,0.

 Клапан обратный - предназначен для поддержания необходимого уровня воды в насосе при кратковременном отключении последнего и применяются для комплектации бытовых центробежных и вихревых насосов.

 Устройство заточное бытовое ЗУБ-1(одностороннее) и ЗУБ-2(двухстороннее)  – предназначено для выполнения следующих работ:

 заточки слесарно-монтажных, столярных, плотничных, садово-огородных инструментов;

 полирования деталей из металла и пластмассы.

 Шкатулка для швейных принадлежностей ТО РБ 05755950.006-97.

 Шкатулка для мелочей ТО РБ 05755950.006-97.

11. Норма  загрузки  двигателей  и  ТНП на  поддоны  и  в  контейнеры

| Тип двигателя | Количество на 2-х рядном поддоне | Количество на 3-х рядном поддоне | Количество на 4-х рядном поддоне |
| --- | --- | --- | --- |
| АИР56А,В | IМ1081 | - | 90 | 120 |
| АИР56А,В | IМ2081, IМ3081 | - | 75 | 100 |
| АИР63А,В | IM1081 | - | 75 | 100 |
| АИР63А,В | IМ2081, IМ3081 | - | 60 | 80 |
| АИР71А,В | IМ1081 | 32 | 48 | - |
| АИР71А,В | IМ2081, IМ3081 | 24 | 36 | - |
| АИР80А | IМ1081 | 32 | 48 | - |
| АИР80А | IМ2081, IМ3081 | 24 | 36 | - |
| АИР80В | IМ1081 | 24 | 36 | - |
| АИР80В | IМ2081, IМ3081 | 18 | 27 | - |
| АИР90L | IМ1081, IМ2081, IМ3081 | 18 | 27 | - |
| АИР100L,S | IМ1081, IМ2081, IМ3081 | 18 | 27 | - |
| АИР100L, S (ЖУ, Е, с 2 концами вала) | IМ1081, IМ2081, IМ3081 | 12 | 18 | - |
| АИР112 | IМ1081 | 16 | - | - |
| АИР112 | IМ2081, IМ3081 | 12 | - | - |
| АИР132S | IМ1081 | 10 | - | - |
| АИР132S | IМ2081, IМ3081 | 8 | - | - |
| АИР132M | IМ1081, IМ2081, IМ3081 | 8 | - | - |

Количество поддонов в контейнерах:

| Тип контейнера | 1-ярус поддонов (кол) | 2-яруса поддонов (кол) |
| --- | --- | --- |
| 3-х тонный | 2 | 4* |
| 5-ти тонный | 4 | 8 |
| 20-ти тонный | - | 22 |

Примечание:

*АИР56, АИР63 – четыре 3-х рядных поддона. Размер поддона (длина/ширина), мм – 1200/800.

После загрузки контейнера давление на дно поддона не должно превышать 1125 кг на 1 м2 .

Ремонт двигателей в рамках гарантийного срока осуществляется предприятием изготовителем.

По истечении гарантийного срока ремонт производится специализированными ремонтными предприятиями в областных центрах или на заводе изготовителе, а так же ЗАО «ВОЛЬНА»

г. Минск тел. (+375 17) 202-82-07, 202-82-09).

# Text boxes

Рис. 2 а

исполнение IM208X (IM308X;IM218X;IM368X)

Рис. 2 б

исполнение IM208X (IM308X;IM218X;IM368X)

Рис. 3 а

исполнение IM108X

Рис. 3 б исполнение IM108X

Рис. 4

исполнение  IM2081

Рис. 5

Рис. 6	Рис. 6а

Размеры  L30, L1, L7 указаны:

в числителе – для основного исполнения;

в знаменателе – для варианта с укороченным концом вала.

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

исполнение IM208X (IM308X)	 исполнение IM108X

Рис. 10а

АИР100Ж

Рис.10б АИР100Ж2

Рис. 10в

АИРБ71Ж1

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13

Рис. 14

Рис. 15

| Наименование продукции | Количество в контейнере |
| --- | --- |
|  | 3 т | 5 т |
| Электросоковыжималки СВСП-301, СВСП-301М, СВСП-102 Электромясорубка | 170 | 360 |
| Электрозвонок МВ | 190 | 380 |
| Комплект «Умелые руки» | 200 | 400 |
| Опоры мебельные | 3220 (2 ящика) | 6440 (4 ящика) |
| Двигатель конденсаторный |
| ДАК86-25, ДАК86-40, ДАК86-60, ДАК86-90 | 432 (2 ящика) | 864 (4 ящика) |
| ДАК101-120, ДАК101-180 | 408 (2 ящика) | 816 (4 ящика) |